42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Системи водопідготовки для гемодіалізу, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 42912330-4 Апарати для очищення води - Система водопідготовки для гемодіалізу (35434 Очищувальна установка для води, зворотний осмос) - 3 компл.

| № з/п | Найменування та технічні вимоги | Вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Установка попередньої фільтрації |
| 1 | Накопичувальна ємність запасу вхідної води, з автоматикою |  |
|  | Об’єм накопичувального баку для водопровідної води | Не менше 750 л |  |
| 2. | Насосна станція подачі очищеної води на рамі з частотним регулятором підтримки тиску – 2 комплекта |  |
|  | Продуктивність максимальна | 10,8 м3/год. |  |
|  | Напір максимальний | 6 бар |  |
|  | Частотний регулятор для підтримки постійного тиску | Наявність |  |
|  | Функція захисту від «сухого ходу» | Наявність |  |
| 3. | Фільтр механічний сітчатий з механізмом зворотного промивання |  |
|  | Ступінь фільтрації | Не більше 100 мкм |  |
|  | Діаметр підключення | 1 дюйм |  |
|  | Принцип фільтрації | Механічний сітчатий |  |
| 4. | Автоматична установка мультимедійної фільтрації для очистки води від механічних домішок |  |
|  | Продуктивність | Не менше 2,8 м3/год. |  |
|  | Автоматичний клапан керування | Наявність |  |
|  | Видалення зважених частинок розмірами більше 5 мкм, окислених форм заліза, мулу та усунення каламутності | Наявність |  |
| 5. | Система пом'якшення води безперервної дії |  |  |
|  | Продуктивність | Не менше 2,8 м3/год. |  |
|  | Автоматичний клапан керування для систем безперервної дії типу «твін» | Наявність |  |
|  | Автоматична регенерація по об’єму з використанням таблетованої солі | Наявність |  |
|  | Бак для солі об’ємом 100 л | Наявність |  |
|  | Видалення солей жорсткості, заліза, марганцю, амонію і природних органічних сполук | Наявність |  |
| 6. | Автоматична установка сорбційної очистки води для очистки води від хлору і хлорорганічних сполук |  |
|  | Продуктивність | Не менше 2,8 м3/год. |  |
|  | Автоматичний клапан керування | Наявність |  |
|  | Видалення активного хлору, хлорорганічних та інших органічних сполук | Наявність |  |
| 7. | Корпус фільтру в комплекті з фільтруючим картриджем для тонкого очищення води – 2 комплекта |  |
|  | Ступінь фільтрації | Не більше 5 мкм |  |
|  | Тип корпусу | Big Blue 20 |  |
|  | Принцип фільтрації | Картридж |  |
|  | 2. Установка для очистки води методом зворотного осмосу |
|  | Призначення до використання | Медичне призначення (гемодіаліз) |  |
|  | Повинна забезпечувати рециркуляцію очищеної води, яка не використана під час гемодіалізу | Наявність |  |
|  | Можливість хімічної дезінфекції поверхні мембран зворотного осмосу за допомогою дезінфікуючих засобів | Наявність |  |
|  | Наявність автоматичного запуску роботи | Наявність |  |
|  | Наявність автоматичної гідравлічної промивки мембран | Наявність |  |
|  | Наявність дисплею | Наявність |  |
|  | Наявність індикації на дисплеї наступних параметрів: Електропровідність очищеної води Температура | Наявність |  |
|  | Наявність індикатору потоку очищеної води | Наявність |  |
|  | Наявність індикатору тиску на лінії концентрату | Наявність |  |
|  | Наявність світлового та звукового індикатору несправності | Наявність |  |
|  | Наявність системи аварійного захисту від «сухого ходу» та високого тиску | Наявність |  |
|  | Наявність системи контролю наповнення накопичувальної ємності для очищеної води | Наявність |  |
|  | Продуктивність виходу води | Не менше 1500 л/год. при температурі води +150С |  |
|  | 3. Накопичувальний бак для очищеної води у комплекті з насосом подачі очищеної води |
|  | Об’єм накопичувального баку для очищеної води | Не менше 750 л |  |
|  | Наявність повітряного фільтру | Наявність |  |
|  | 4. Насосна станція для подачі очищеної води споживачам та циркуляції очищеної води |
|  | Розрахункова витрата води насосу | Не менше 1,5 м3/год. |  |
|  | Об’єм накопичувального баку для очищеної води | Не менше 750 л |  |

Лот 2 - 42912330-4 Апарати для очищення води - Система водопідготовки для гемодіалізу (35434 Очищувальна установка для води, зворотний осмос) - 3 компл.

Система водопідготовки для гемодіалізу, склад одного комплекту:

1. Установка попередньої фільтрації – 1 комплект:

1.1. Накопичувальна ємність запасу вхідної води, з автоматикою – 1 шт.

1.2. Насосна станція подачі очищеної води – 1 комплект.

1.3. Фільтр для механічного очищення води – 1 шт.

1.4. Автоматична установка мультимедійної фільтрації для очистки води від механічних домішок – 1 шт.

1.5. Система пом’якшення води безперервної дії – 1 шт.

1.6. Автоматична установка сорбційної очистки води для очистки води від хлору і хлорорганічних сполук – 1 шт.

1.7. Корпус фільтру в комплекті з фільтруючим картриджем для тонкого очищення води – 1 шт.

2. Установка для очистки води методом зворотного осмосу – 1 шт.

3. Накопичувальний бак для очищеної води у комплекті з насосною станцією для подачі очищеної води споживачам та циркуляції очищеної води – 1 комплект.

| № з/п | Найменування та технічні вимоги | Вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Установка попередньої фільтрації |
| 1. | Накопичувальна ємність запасу вхідної води, з автоматикою |  |
|  | Об’єм накопичувального баку для водопровідної води | Не менше 750 л |  |
| 2. | Насосна станція подачі очищеної води (може включати кілька насосів для досягнення потрібних характеристик) |  |
|  | Продуктивність | Не менше 5,5 м3/год. |  |
|  | Функція захисту від «сухого ходу» | Наявність |  |
| 3. | Фільтр для механічного очищення води |  |
|  | Ступінь фільтрації | Не більше 130 мкм |  |
|  | Діаметр підключення | 1,5 дюйма |  |
|  | Принцип фільтрації | Механічний дисковий |  |
| 4. | Автоматична установка мультимедійної фільтрації для очистки води від механічних домішок |  |
|  | Продуктивність | Не менше 2,8 м3/год. |  |
|  | Автоматичний клапан керування | Наявність |  |
|  | Видалення зважених частинок, окислених форм заліза, мулу та усунення каламутності | Наявність |  |
| 5. | Система пом’якшення води безперервної дії |  |  |
|  | Продуктивність | Не менше 2,8 м3/год. |  |
|  | Автоматичний клапан керування | Наявність |  |
|  | Автоматична регенерація з використанням таблетованої солі | Наявність |  |
|  | Бак для солі | Наявність |  |
|  | Видалення солей жорсткості, заліза, марганцю, амонію і природних органічних сполук | Наявність |  |
| 6. | Автоматична установка сорбційної очистки води для очистки води від хлору і хлорорганічних сполук |  |
|  | Продуктивність | Не менше 2,8 м3/год. |  |
|  | Автоматичний клапан керування | Наявність |  |
|  | Видалення активного хлору, хлорорганічних та інших органічних сполук | Наявність |  |
| 6. | Корпус фільтру в комплекті з фільтруючим картриджем для тонкого очищення води |  |
|  | Ступінь фільтрації | Не більше 5 мкм |  |
|  | Принцип фільтрації | Картридж |  |
|  | 2. Установка для очистки води методом зворотного осмосу |
|  | Призначення до використання | Медичне призначення (гемодіаліз) |  |
|  | Повинна забезпечувати рециркуляцію очищеної води, яка не використана під час гемодіалізу | Наявність |  |
|  | Можливість хімічної дезінфекції поверхні мембран зворотного осмосу за допомогою дезінфікуючих засобів | Наявність |  |
|  | Наявність автоматичного запуску роботи | Наявність |  |
|  | Наявність дисплею | Наявність |  |
|  | Наявність індикації на дисплеї наступних параметрів: Провідність Температура Тривалість промивання Тривалість експлуатації | Наявність |  |
|  | Наявність індикатору потоку очищеної води | Наявність |  |
|  | Наявність світлового індикатору несправності | Наявність |  |
|  | Наявність системи аварійного захисту при перевищенні граничного рівня провідності та температури | Наявність |  |
|  | Наявність системи контролю наповнення накопичувальної ємності для очищеної води | Наявність |  |
|  | Продуктивність виходу води | Не менше 1350 л/год. при температурі води +150С |  |
|  | 3. Накопичувальний бак для очищеної води у комплекті з насосною станцією для подачі очищеної води споживачам та циркуляції очищеної води |
|  | Розрахункова витрата води насосу | Не менше 1,5 м3/год. |  |
|  | Об’єм накопичувального баку для очищеної води | Не менше 750 л |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

10 164 000,00 грн (Десять мільйонів сто шістдесят чотири тисячі гривень 00 копійок), з ПДВ.