33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Медичне обладнання різне, 5 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33112200-0 Ультразвукові установки - Діагностична ультразвукова система (40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) - 1 од.

| Параметр | Вимоги |
| --- | --- |
| Основні галузі застосування: |  |
| Абдомінальні | Наявність |
| Акушерські | Наявність |
| Педіатричні | Наявність |
| Гінекологічні | Наявність |
| Урологічні | Наявність |
| Опорно-руховий апарат | Наявність |
| Малі органи | Наявність |
| Судинні | Наявність |
| Транскраніальні | Наявність |
| Параметри системи: |  |
| Сканер має бути портативним та переносним, з можливістю розміщення на спеціалізованому візку | Наявність |
| Вага портативного сканера (без урахування візка та датчиків) | Не більше 7.3 кг |
| Мобільний візок | Наявність |
| 2.5 Портів для підключення датчиків в цілому, в т.ч.: | Наявність |
| 2.5.1 В сканері: 1 або більше | Відповідність |
| 2.5.2 У мобільному візку: не менше 3 | Наявність |
| 2.6 Цифрове формування променю | Наявність |
| 2.7.1 Кількість цифрових каналів | Не менше 9 000 |
| 2.8 Динамічне фокусування | Наявність |
| Мова інтерфейсу | Українська або російська |
| Монітор з наступними параметрами | Наявність |
| Розмір монітору | Не менше 13 |
| Роздільна здатність монітору | Не менше 1024х768 Наявність |
| Акумуляторна батарея | Наявність |
| Максимальний час роботи в автономному режимі, хвилин | Не менше 60 |
| Частотний діапазон системи, МГц | Не вужче 1-18 МГц |
| Параметри сканування в B (2D)-режимі: |  |
| Автоматичне налаштування параметрів сканування В (2D)-режиму натисканням однією кнопкою | Наявність |
| Глибина сканування | Не менше 30 см |
| Сірі карти | Не менше 10 |
| Зміна частоти сканування | Не менше 3 кроків |
| Максимальна кількість фокусних зон | Не менше 8 зон |
| Режим тканинної гармоніки | Наявність |
| Режим пульс-інверсної гармоніки | Наявність |
| Трапецієвидне зображення для лінійних датчиків | Наявність |
| Максимальна частота кадрів, Гц | Не менше 500 |
| Параметри сканування в М режимі | Наявність |
| Кольоровий М режим | Наявність |
| Анатомічний М-режим | Наявність |
| Кольорові карти М-режиму | Не менше 11 |
| Параметри сканування в режимі кольорового доплера | Наявність |
| Фільтр руху стінок | Наявність, не менше 4 кроків зміни |
| Карт кольору | Не менше 9 |
| Частота повторення імпульсів, нижня границя | Не вище 0,3 кГц |
| Частота повторення імпульсів, верхня границя | Не нижче 12 кГц |
| Параметри сканування в режимі імпульсно-хвильового доплера | Наявність |
| Фільтр руху стінок | Наявність, не менше 4 кроків |
| Частота повторення імпульсів, нижня границя | Не вище 1 кГц |
| Частота повторення імпульсів, верхня границя | Не нижче 13 кГц |
| Налаштування кута доплера | Не менше ніж +/- 80° |
| Розмір контрольного об’єму, нижня границя, мм | Не більше 0,7 мм |
| Розмір контрольного об’єму, верхня границя, мм | Не менше 20 мм |
| Параметри сканування в режимі постійно-хвильового доплера | Наявність |
| Фільтр руху стінок | Наявність, не менше 4 кроків |
| Параметри сканування в режимі енергетичного доплера | Наявність |
| Частота повторення імпульсів, нижня границя | Не вище 0,3 кГц |
| Частота повторення імпульсів, верхня границя | Не нижче 12 кГц |
| Карт кольору | Не менше 9 |
| Фільтр руху стінок | Наявність Не менше 4 рівнів |
| Режим виведення на монітор декількох зображень | Наявність |
| Збереження та обробка даних: |  |
| Кінопетля, кадрів | Не менше 2 000 кадрів |
| Зберігання даних на зовнішні носії | Наявність |
| Експорт даних в формат JPEG | Наявність |
| Експорт даних в формат AVI | Наявність |
| База пацієнтів | Наявність |
| Жорсткий диск для збереження інформації | Не менше 120 ГБ |
| Виміри та розрахунки: |  |
| Абдомінальні | Наявність |
| Транскраніальні | Наявність |
| Судинні виміри | Наявність |
| Кардіологічні | Наявність |
| М’язово-скелетні (MSK) | Наявність |
| Гінекологічні | Наявність |
| Щитоподібної залози | Наявність |
| Молочної залози | Наявність |
| Додаткові опції: |  |
| Протокол передачі даних DICOM | Можливість |
| Оптимізація зображення за рахунок багатопроменевого сканування | Наявність |
| Функція виконання ехокардіографічних розрахунків | Наявність |
| Функція двовимірної реконструкції довгих об’єктів (панорамний режим) | Можливість |
| Функція сканування у об’ємному режимі (3D) | Можливість |
| Функція сканування об’ємних зображень у режимі реального часу (4D) | Можливість |
| Функція налаштування протоколів досліджень під вимоги користувача | Можливість |
| Функція автоматичного вимірювання товщини комплексу інтима-медіа (стенозу судин) | Можливість |
| Типи датчиків, що підтримує сканер: |  |
| Конвексні | Наявність |
| Лінійні | Наявність |
| Мікроконвексні | Наявність |
| Внутрішньопорожнинні | Наявність |
| Фазовані | Наявність |
| Об’ємні конвексні | Наявність |
| Датчики в комплекті до апарату: |  |
| Лінійний датчик для проведення наступних досліджень: |  |
| Малих органів | Відповідність |
| Судиних | Відповідність |
| Опорно-рухового апарату | Відповідність |
| Частотний діапазон, нижня границя | Не вище 3 МГц |
| Частотний діапазон, верхня границя | Не нижче 12 МГц |
| Кількість елементів | Не менше 192 |
| Ширина робочої поверхні датчика | Не менше 38 мм |
| Конвексний датчик для проведення наступних досліджень: |  |
| Абдомінальних | Відповідність |
| Акушерських | Відповідність |
| Гінекологічних | Відповідність |
| Частотний діапазон, нижня границя | Не вище 2 МГц |
| Частотний діапазон, верхня границя | Не нижче 6 МГц |
| Кількість елементів | Не менше 128 |
| Кут огляду | Не менше 55° |
| Радіус кривизни | Не менше 45 мм |
| Можливість використання біопсійної насадки | Відповідність |
| Фазований датчик для проведення наступних досліджень: |  |
| 8.3.1 Кардіологічні | Відповідність |
| 8.3.2 Транскраніальні | Відповідність |
| 8.3.3 Судинні | Відповідність |
| 8.3.4 Педіатрічні | Відповідність |
| 8.3.5 Частотний діапазон, нижня границя | Не вище 2 МГц |
| Частотний діапазон, верхня границя | Не нижче 4 МГц |
| Кількість елементів | Не менше 64 |
| Кут огляду | Не менше 90° |

Лот 2 - 33112200-0 Ультразвукові установки - Портативна діагностична ультразвукова система для новонароджених (40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) - 1 од.

| Параметр | Вимоги |
| --- | --- |
| Основні галузі застосування: |  |
| Абдомінальні | Наявність |
| Акушерські | Наявність |
| Педіатричні | Наявність |
| Гінекологічні | Наявність |
| Урологічні | Наявність |
| Опорно-руховий апарат | Наявність |
| Малі органи | Наявність |
| Судинні | Наявність |
| Транскраніальні | Наявність |
| 2. Параметри системи: |  |
| 2.1 Сканер має бути портативним та переносним, з можливістю розміщення на спеціалізованому візку | Наявність |
| 2.2 Вага портативного сканера (без урахування візка та датчиків) | Не більше 7.3 кг |
| 2.3 Мобільний візок | Наявність |
| 2.4 Портів для підключення датчиків в цілому, в т.ч.: | Наявність |
| 2.4.1 В сканері: 1 або більше | Відповідність |
| 2.4.2 У мобільному візку: не менше 3 | Наявність |
| 2.5 Цифрове формування променю | Наявність |
| 2.6 Кількість цифрових каналів | Не менше 9 000 |
| 2.7 Динамічне фокусування | Наявність |
| 2.8 Мова інтерфейсу | Українська або російська |
| 2.9 Монітор з наступними параметрами | Наявність |
| 2.9.1 Розмір монітору | Не менше 13 |
| 2.9.2 Роздільна здатність монітору | Не менше 1024х768 Наявність |
| 2.10 Акумуляторна батарея | Наявність |
| 2.11 Максимальний час роботи в автономному режимі, хвилин | Не менше 60 |
| 2.12 Частотний діапазон системи, МГц | Не вужче 1-18 МГц |
| 3. Параметри сканування в B (2D)-режимі: |  |
| 3.1 Автоматичне налаштування параметрів сканування В (2D)-режиму натисканням однією кнопкою | Наявність |
| 3.2 Глибина сканування | Не менше 30 см |
| 3.3 Сірі карти | Не менше 10 |
| 3.4 Зміна частоти сканування | Не менше 3 кроків |
| 3.5 Максимальна кількість фокусних зон | Не менше 8 зон |
| 3.6 Режим тканинної гармоніки | Наявність |
| 3.7 Режим пульс-інверсної гармоніки | Наявність |
| 3.8 Трапецієвидне зображення для лінійних датчиків | Наявність |
| 3.9 Максимальна частота кадрів, Гц | Не менше 500 |
| 4. Параметри сканування в М режимі | Наявність |
| 4.1 Кольоровий М режим | Наявність |
| 4.2 Анатомічний М-режим | Наявність |
| 4.3 Кольорові карти М-режиму | Не менше 11 |
| 5. Параметри сканування в режимі кольорового доплера | Наявність |
| 5.1 Фільтр руху стінок | Наявність, не менше 4 кроків зміни |
| 5.2 Карт кольору | Не менше 9 |
| 5.3 Частота повторення імпульсів, нижня границя | Не вище 0,3 кГц |
| 5.4 Частота повторення імпульсів, верхня границя | Не нижче 12 кГц |
| 6. Параметри сканування в режимі імпульсно-хвильового доплера | Наявність |
| 6.1 Фільтр руху стінок | Наявність, не менше 4 кроків |
| 6.2 Частота повторення імпульсів, нижня границя | Не вище 1 кГц |
| 6.3 Частота повторення імпульсів, верхня границя | Не нижче 13 кГц |
| 6.4 Налаштування кута доплера | Не менше, ніж +/- 80° |
| 6.5 Розмір контрольного об’єму, нижня границя, мм | Не більше 0,7 мм |
| 6.7 Розмір контрольного об’єму, верхня границя, мм | Не менше 20 мм |
| 7. Параметри сканування в режимі постійно-хвильового доплера | Наявність |
| 7.1 Фільтр руху стінок | Наявність, не менше 4 кроків |
| 8. Параметри сканування в режимі енергетичного доплера | Наявність |
| 8.1 Частота повторення імпульсів, нижня границя | Не вище 0,3 кГц |
| 8.2 Частота повторення імпульсів, верхня границя | Не нижче 12 кГц |
| 8.3 Карт кольору | Не менше 9 |
| 8.4 Фільтр руху стінок | Наявність Не менше 4 рівнів |
| 9. Режим виведення на монітор декількох зображень | Наявність |
| 10. Збереження та обробка даних: |  |
| 10.1 Кінопетля, кадрів | Не менше 2 000 кадрів |
| 10.2 Зберігання даних на зовнішні носії | Наявність |
| 10.3 Експорт даних в формат JPEG | Наявність |
| 10.4 Експорт даних в формат AVI | Наявність |
| 10.5 База пацієнтів | Наявність |
| 10.6 Жорсткий диск для збереження інформації | Не менше 120 ГБ |
| 11. Виміри та розрахунки: |  |
| 11.1 Абдомінальні | Наявність |
| 11.2 Транскраніальні | Наявність |
| 11.3 Судинні виміри | Наявність |
| 11.4 Кардіологічні | Наявність |
| 11.5 М’язово-скелетні (MSK) | Наявність |
| 11.6 Гінекологічні | Наявність |
| 11.7 Щитоподібної залози | Наявність |
| 11.8 Молочної залози | Наявність |
| 12. Додаткові опції: |  |
| 12.1 Протокол передачі даних DICOM | Можливість |
| 12.2 Оптимізація зображення за рахунок багатопроменевого сканування | Наявність |
| 12.3 Функція виконання ехокардіографічних розрахунків | Наявність |
| 12.4 Функція двовимірної реконструкції довгих об’єктів (панорамний режим) | Можливість |
| 12.5 Функція сканування у об’ємному режимі (3D) | Можливість |
| 12.6 Функція сканування об’ємних зображень у режимі реального часу (4D) | Можливість |
| 12.7 Функція налаштування протоколів досліджень під вимоги користувача | Можливість |
| 12.8 Функція автоматичного вимірювання товщини комплексу інтима-медіа (стенозу судин) | Можливість |
| 13. Типи датчиків, що підтримує сканер: |  |
| 13.1 Конвексні | Наявність |
| 13.2 Лінійні | Наявність |
| 13.3 Мікроконвексні | Наявність |
| 13.4 Внутрішньопорожнинні | Наявність |
| 13.5 Фазовані | Наявність |
| 13.6 Об’ємні конвексні | Наявність |
| 14. Датчики в комплекті до апарату: |  |
| 14.1 Лінійний датчик для проведення наступних досліджень: |  |
| 14.1.1 Малих органів | Відповідність |
| 14.1.2 Судиних | Відповідність |
| 14.1.3 Опорно-рухового апарату | Відповідність |
| 14.1.4 Частотний діапазон, нижня границя | Не вище 3 МГц |
| 14.1.5 Частотний діапазон, верхня границя | Не нижче 12 МГц |
| 14.1.6 Кількість елементів | Не менше 192 |
| 14.1.7 Ширина робочої поверхні датчика | Не менше 38 мм |
| 14.2 Фазований датчик для проведення наступних досліджень: |  |
| 14.2.1 Кардіологічні | Відповідність |
| 14.2.2 Транскраніальні | Відповідність |
| 14.2.3 Судинні | Відповідність |
| 14.2.4 Педіатрічні | Відповідність |
| 14.2.5 Частотний діапазон, нижня границя | Не вище 2 МГц |
| 14.2.6 Частотний діапазон, верхня границя | Не нижче 4 МГц |
| 14.2.7. Кількість елементів | Не менше 64 |
| 14.2.8 Кут огляду | Не менше 90° |
| 14.3 Датчик мікроконвексний для проведення наступних досліджень: |  |
| 14.3.1 Абдомінальних | Відповідність |
| 14.3.2 Гінекологічних | Відповідність |
| 14.3.3 Педіатрічні | Відповідність |
| 14.3.4 Частотний діапазон, нижня границя | Не вище 5 МГц |
| 14.3.5 Частотний діапазон, верхня границя | Не нижче 8 МГц |
| 14.3.6 Кількість елементів | Не менше 128 |
| 14.3.7 Кут огляду | Не менше 90° |
| 14.3.8 Радіус кривизни | Не менше 14 мм |

Лот 3 - 33112200-0 Ультразвукові установки - Портативна діагностична ультразвукова система (40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) - 1 од.

| Параметр | Вимоги |
| --- | --- |
| Основні галузі застосування: |  |
| Абдомінальні | Наявність |
| Акушерські | Наявність |
| Педіатричні | Наявність |
| Гінекологічні | Наявність |
| Урологічні | Наявність |
| Опорно-руховий апарат | Наявність |
| Малі органи | Наявність |
| Судинні | Наявність |
| Транскраніальні | Наявність |
| Параметри системи: |  |
| Сканер має бути портативним та переносним, з можливістю розміщення на спеціалізованому візку | Наявність |
| Вага портативного сканера (без урахування візка та датчиків) | Не більше 7.3 кг |
| Мобільний візок | Наявність |
| Портів для підключення датчиків в цілому, в т.ч.: | Наявність |
| В сканері: 1 або більше | Відповідність |
| У мобільному візку: не менше 3 | Наявність |
| Цифрове формування променю | Наявність |
| Кількість цифрових каналів | Не менше 9 000 |
| Динамічне фокусування | Наявність |
| Мова інтерфейсу | Українська або російська |
| Монітор з наступними параметрами | Наявність |
| Розмір монітору | Не менше 13 |
| Роздільна здатність монітору | Не менше 1024х768 Наявність |
| Акумуляторна батарея | Наявність |
| Максимальний час роботи в автономному режимі, хвилин | Не менше 60 |
| Частотний діапазон системи, МГц | Не вужче 1-18 МГц |
| 3. Параметри сканування в B (2D)-режимі: |  |
| Автоматичне налаштування параметрів сканування В (2D)-режиму натисканням однією кнопкою | Наявність |
| Глибина сканування | Не менше 30 см |
| Сірі карти | Не менше 10 |
| Зміна частоти сканування | Не менше 3 кроків |
| Максимальна кількість фокусних зон | Не менше 8 зон |
| Режим тканинної гармоніки | Наявність |
| Режим пульс-інверсної гармоніки | Наявність |
| Трапецієвидне зображення для лінійних датчиків | Наявність |
| Максимальна частота кадрів, Гц | Не менше 500 |
| 4. Параметри сканування в М режимі | Наявність |
| Кольоровий М режим | Наявність |
| Анатомічний М-режим | Наявність |
| Кольорові карти М-режиму | Не менше 11 |
| 5. Параметри сканування в режимі кольорового доплера | Наявність |
| Фільтр руху стінок | Наявність, не менше 4 кроків зміни |
| Карт кольору | Не менше 9 |
| Частота повторення імпульсів, нижня границя | Не вище 0,3 кГц |
| Частота повторення імпульсів, верхня границя | Не нижче 12 кГц |
| 6. Параметри сканування в режимі імпульсно-хвильового доплера | Наявність |
| Фільтр руху стінок | Наявність, не менше 4 кроків |
| Частота повторення імпульсів, нижня границя | Не вище 1 кГц |
| Частота повторення імпульсів, верхня границя | Не нижче 13 кГц |
| Налаштування кута доплера | Не менше ніж +/- 80° |
| Розмір контрольного об’єму, нижня границя, мм | Не більше 0,7 мм |
| Розмір контрольного об’єму, верхня границя, мм | Не менше 20 мм |
| Параметри сканування в режимі постійно-хвильового доплера | Наявність |
| Фільтр руху стінок | Наявність, не менше 4 кроків |
| 7. Параметри сканування в режимі енергетичного доплера | Наявність |
| Частота повторення імпульсів, нижня границя | Не вище 0,3 кГц |
| Частота повторення імпульсів, верхня границя | Не нижче 12 кГц |
| Карт кольору | Не менше 9 |
| Фільтр руху стінок | Наявність Не менше 4 рівнів |
| 8. Режим виведення на монітор декількох зображень | Наявність |
| Збереження та обробка даних: |  |
| Кінопетля, кадрів | Не менше 2 000 кадрів |
| Зберігання даних на зовнішні носії | Наявність |
| Експорт даних в формат JPEG | Наявність |
| Експорт даних в формат AVI | Наявність |
| База пацієнтів | Наявність |
| Жорсткий диск для збереження інформації | Не менше 120 ГБ |
| Виміри та розрахунки: |  |
| Абдомінальні | Наявність |
| Транскраніальні | Наявність |
| Судинні виміри | Наявність |
| Кардіологічні | Наявність |
| М’язово-скелетні (MSK) | Наявність |
| Гінекологічні | Наявність |
| Щитоподібної залози | Наявність |
| Молочної залози | Наявність |
| Додаткові опції: |  |
| Протокол передачі даних DICOM | Можливість |
| Оптимізація зображення за рахунок багатопроменевого сканування | Наявність |
| Функція виконання ехокардіографічних розрахунків | Наявність |
| Функція двовимірної реконструкції довгих об’єктів (панорамний режим) | Можливість |
| Функція сканування у об’ємному режимі (3D) | Можливість |
| Функція сканування об’ємних зображень у режимі реального часу (4D) | Можливість |
| Функція налаштування протоколів досліджень під вимоги користувача | Можливість |
| Функція автоматичного вимірювання товщини комплексу інтима-медіа (стенозу судин) | Можливість |
| Типи датчиків, що підтримує сканер: |  |
| Конвексні | Наявність |
| Лінійні | Наявність |
| Мікроконвексні | Наявність |
| Внутрішньопорожнинні | Наявність |
| Фазовані | Наявність |
| Об’ємні конвексні | Наявність |
| Датчики в комплекті до апарату: |  |
| Лінійний датчик для проведення наступних досліджень: |  |
| Малих органів | Відповідність |
| Судиних | Відповідність |
| Опорно-рухового апарату | Відповідність |
| Частотний діапазон, нижня границя | Не вище 3 МГц |
| Частотний діапазон, верхня границя | Не нижче 12 МГц |
| Кількість елементів | Не менше 192 |
| Ширина робочої поверхні датчика | Не менше 38 мм |
| Конвексний датчик для проведення наступних досліджень: |  |
| Абдомінальних | Відповідність |
| Акушерських | Відповідність |
| Гінекологічних | Відповідність |
| Частотний діапазон, нижня границя | Не вище 2 МГц |
| Частотний діапазон, верхня границя | Не нижче 6 МГц |
| Кількість елементів | Не менше 128 |
| Кут огляду | Не менше 55° |
| Радіус кривизни | Не менше 45 мм |
| Можливість використання біопсійної насадки | Відповідність |
| Фазований датчик для проведення наступних досліджень: |  |
| Кардіологічні | Відповідність |
| Транскраніальні | Відповідність |
| Судинні | Відповідність |
| Педіатрічні | Відповідність |
| Частотний діапазон, нижня границя | Не вище 2 МГц |
| Частотний діапазон, верхня границя | Не нижче 4 МГц |
| Кількість елементів | Не менше 64 |
| Кут огляду | Не менше 90° |
| Датчик мікроконвексний для проведення наступних досліджень: |  |
| Абдомінальних | Відповідність |
| Гінекологічних | Відповідність |
| Педіатрічні | Відповідність |
| Частотний діапазон, нижня границя | Не вище 5 МГц |
| Частотний діапазон, верхня границя | Не нижче 8 МГц |
| Кількість елементів | Не менше 128 |
| Кут огляду | Не менше 90° |
| Радіус кривизни | Не менше 14 мм |

Лот 4 - 33111800-9 Рентгенодіагностичні системи - Система рентгеноскопічна С-подібна мобільна (37646 Система флюороскопічна рентгенівська загального призначення пересувна, цифрова) - 1 од.

| № п/п | Параметри | Вимоги |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Призначення рентгенівського комплексу на базі пересувного С-арочного рентгенівського апарату: |  |
| 1.1 | Пересувна рентгенодіагностична хірургічна система типу С-дуга для рентгеноскопії та рентгенографії в хірургії, травматології, ортопедії, урології та кардіології. | Відповідність |
|  | 2. Склад рентгенівського комплексу на базі пересувного С-арочного рентгенівського апарату: |  |
| 2.1 | С-арка з рентгенівським випромінювачем, цифровим плоско панельним детектором, цифровою системою обробки зображень з двома медичними моніторами | Наявність |
|  | 3. Технічні характеристики С-арки: |  |
| 3.1 | Відстань джерело випромінювання - вхідне поле підсилювача рентгенівського зображення (SID) | Не менше 960 мм |
| 3.2 | Глибина С-арки, мм | Не менше, ніж 660 |
| 3.3 | Вільна зона С-арки, мм | Не менше, ніж 820 |
| 3.4 | Діапазон орбітального повороту С-арки, градусів | Не менше, ніж 120 |
| 3.5 | Діапазон повороту С-арки відносно вертикальної площини (маятник), градусів | Не менше, ніж ±12 |
| 3.6 | Діапазон горизонтального пересування С-арки, см | Не менше, ніж 20 |
| 3.7 | Діапазон вертикального пересування С-арки, см | Не менше, ніж 40 |
| 3.8 | Лазерний центратор | Наявність |
|  | 4. Технічні характеристики рентгенівського генератора та блоку рентгенівської трубки: |  |
| 4.1 | Тип рентгенівського генератору | Високочастотний |
| 4.2 | Частота генератора, кГц | Не менше, ніж 40 кГц |
| 4.3 | Потужність рентгенівського генератору, кВт | Не менше, ніж 20 |
| 4.4 | Максимальна напруга, кВ | Не менше, ніж 120 |
| 4.5 | Максимальний струм при постійній рентгеноскопії, мА | Не менше, ніж 5 |
| 4.6 | Максимальний струм при імпульсній рентгеноскопії, мА | Не менше, ніж 100 |
| 4.7 | Максимальний струм при цифровій рентгенографії, мА | Не менше, ніж 200 |
| 4.8 | Тип аноду рентгенівської трубки | Обертовий |
| 4.9 | Розміри фокусних плям, мм | мала не більше, ніж -0,6 велика не більше, ніж – 1,3 |
| 4.10 | Теплоємність аноду рентгенівської трубки, теплових одиниць | Не менше, ніж 300000 |
|  | 5. Технічні характеристики коліматору: |  |
| 5.1 | Автоматичний коліматор з парою моторизованих поворотних шторок або аналогічних | Наявність. |
| 5.2 | Дозиметр | Наявність. |
|  | 6. Технічні характеристики цифрового плоско панельного детектора: |  |
| 6.1 | Розмір поля | Не менш, ніж 285х265 мм |
| 6.2 | Максимальна розподільча здатність, пікселів | Не менше, ніж 1536х1536 |
| 6.3 | Розмір пікселя, мкм | Не більше, ніж 194 |
|  | 7. Технічні характеристики цифрової системи обробки зображень |  |
| 7.1 | Функція віртуального коліматора | Наявність |
| 7.2 | Монохромна інверсія зображення | Наявність |
| 7.3 | Обертання цифрового зображення | Наявність |
| 7.4 | Цифровий фільтр для зменшення шумів | Наявність |
| 7.5 | Монітори | Не менше двох |
| 7.6 | Тип медичного монітора | Рідкокристалічний, мультісенсорний (тачскрін) |
| 7.7 | Розмір моніторів (діагональ) | Не менше, ніж 22" |
| 7.8 | Яскравість моніторів | Не гірше 600 кд/м2 |
| 7.9 | Контраст моніторів | Не гірше 5000:1 |
| 7.10 | Монітор повинен мати можливість обертатися | Не менше ±180° |
| 7.11 | Зберігання зображень DICOM-STORE | Наявність |
| 7.12 | Друк зображень DICOM-PRINT | Наявність |
| 7.13 | Робочий список DICOM WORK LIST | Наявність |
| 7.14 | Просмотр та передача зображень завдяки DICOM | Наявність |

Лот 5 - 33111800-9 Рентгенодіагностичні системи - Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова (37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова) - 1 од.

| № | Параметр | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Колона рентгенівської трубки | Наявність |
| 1.1. | Поздовжнє переміщення колони | Не менше, ніж 200 см |
| 1.2. | Обертання колони навколо вертикальної осі | Не менше, ніж +/-90о |
| 1.3. | Вертикальне переміщення рентгенівського випромінювача | Не менше, ніж 150 см |
| 1.4. | Мінімальна фокусна відстань до підлоги | Не більше, ніж 40 см |
| 1.5. | Обертання випромінювача навколо поперечної осі | Не менше, ніж +/-150о |
| 1.6. | Керування гальмуванням руху випромінювача | Кнопкове |
| 1.7. | Індикація фокусної відстані та кута падіння рентгенівських променів | Наявність |
| 2. | Коліматор | Наявність |
| 2.1. | Керування діафрагмою в ручному режимі або аналогічне | Наявність |
| 2.2. | Дозиметр | Наявність |
| 3. | Стіл | Наявність |
| 3.1. | Еквівалент поглинання (абсорбція) | Не більше, ніж 1,2 мм еквівалент Al |
| 3.2. | Максимальна висота декі столу | Не менше 85 см |
| 3.3. | Мінімальна висота декі столу | Не більше 60 см |
| 3.4. | Розміри декі столу | Не менше, ніж 220 х 80 см |
| 3.5. | Повздовжнє переміщення декі столу | Не менше, ніж 110 см |
| 3.6. | Поперечне переміщення декі столу | Не менше, ніж 24 см |
| 3.7. | Максимальне навантаження на стіл (максимальна вага пацієнта) | Не менше, ніж 200 кг |
| 4. | Касетоприймач столу | Наявність |
| 4.1. | Поздовжнє переміщення | Не менше, ніж 38 см |
| 4.2. | Рентгенівський растр | Наявність |
| 4.3. | Діапазон форматів касет, які можуть використовуватись | Не менше, ніж від 18х24 до 35х43 см |
| 5. | Вертикальна стійка | Наявність |
| 5.1. | Вертикальне переміщення касетоприймача | Не менше, ніж 140 см |
| 5.2. | Відстань від центра касетоприймача до підлоги у верхньому положенні | Не менше, ніж 175 см |
| 5.3. | Відстань від центра касетоприймача до підлоги у нижньому положенні | Не більше, ніж 40 см |
| 5.4. | Діапазон формату касет, які можуть використовуватись | Не менше, ніж від 18х24 до 35х43 см |
| 5.5. | Рентгенівський растр | Наявність |
| 6. | Рентгенівський генератор | Наявність |
| 6.1. | Тип генератора | Високочастотний |
| 6.2. | Потужність | Не менше ніж 50 кВт |
| 6.3. | Діапазон напруги | Не гірше, ніж в межах від 40 до 150 кВ |
| 6.4. | Діапазон сили струму | Не гірше, ніж в межах від 10 до 630 мА |
| 6.5. | Діапазон мАс | Не гірше, ніж в межах від 0,5 до 500 мАс |
| 6.6. | Діапазон зміни часу експозиції | Не гірше, ніж в межах від 1 мс до 6000 мс |
| 6.7. | Анатомічні програми | Не менше, ніж 500 |
| 6.8. | Автоматичний контроль експозиції АЕС | Наявність |
| 6.9. | Наявність режимів роботи: - 1-точкова система курування – кВ+ АЕС - 2-точкова система курування - кВ-мАс - 3-точкова система керування - кВ-мА-мс | Наявність |
| 6.10. | Наявність автоматичної системи контролю та індикації теплового навантаження на рентгенівський випромінювач | Наявність |
| 6.11. | Наявність корекції параметрів анатомічних програм користувачем з можливістю збереження для наступного використання | Наявність |
| 7. | Рентгенівський випромінювач | Наявність |
| 7.1. | Максимальна напруга | Не менше ніж 150 кВ |
| 7.2. | Розмір фокусних плям: Мала фокусна пляма Велика фокусна пляма | Не більше ніж 0,6 мм Не більше ніж 1,2 мм |
| 7.3. | Потужність на фокусах | Не менше ніж 20/50 кВт |
| 7.4. | Теплоємність аноду | Не менше ніж 300 кТО |
| 8. | Портативний плоскопанельний детектор | Наявність |
| 8.1. | Розмір матриці | Не менше 2460х3040 |
| 8.2. | Максимальний розмір поля | Не менше 35х42,6 см |
| 8.3. | Розмір пікселя | Не більше 125 мкм |
| 8.4. | Сіра шкала (а/ц перетворення) | Не менше 16 біт |
| 8.5. | Вага | не більше 3,3 кг |
| 8.6. | Тип підключення | Бездротовий |
| 8.7. | Сцинтилятор на основі йодиду цезію | Наявність |
| 9. | Робоча станція отримання знімків | Наявність |
| 9.1. | Повна DICOM сумісність | Наявність |
| 9.2. | Зберігання зображень DICOM Store | Наявність |
| 9.3. | Друк зображень DICOM Print | Наявність |
| 9.4. | Наявність функції обробки зображень | Наявність |
| 9.5. | Експорт досліджень на диски CD /DVD з вбудованою програмою для перегляду та роботи із зображеннями | Наявність |
| 9.6. | Набір додаткових інструментів оператора: зміна яскравості/контрастності зображення, електронна колімація | Наявність |
| 9.7. | Функція вимірювання | Наявність |
| 9.8. | Зберігання рентгенографічних зображень на робочій станції | Наявність |
| 9.9. | Наявність РК-монітора не менше 21 дюйма | Наявність |
| 10. | Робоча станція лікаря рентгенолога | Наявність |
| 10.1. | Відображення даних на екрані і можливість пост-обробки | Наявність |
| 10.2. | Мультимодальна візуалізація і порівняння DICOM зображень | Наявність |
| 10.3. | Вимірювання довжини, кута | Наявність |
| 10.4. | Друкування на принтерах DICOM | Наявність |
| 10.5. | Зберігання зображень DICOM Store | Наявність |
| 10.6. | Створення CD диска DICOM з вбудованою програмою перегляду | Наявність |
| 10.7. | USB інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | Наявність |
| 10.8. | Тип моніторів | Рідкокристалічний |
| 10.9. | Розмір допоміжного монітора | Не менше 19 дюймів |
| 10.10. | Розмір діагностичного монітора | 21,3 дюйма |
| 10.11. | Роздільна здатність діагностичного монітора | Не гірше, ніж 2000 x 1500 |
| 10.12. | Максимальна яскравість діагностичного монітора | Не менше, ніж 900 кд/м2 |
| 10.13. | Калібрована яскравість DICOM діагностичного монітора | Не менше, ніж 500 кд/м2 |
| 10.14. | Коефіцієнт контрастності діагностичного монітора | Не менше ніж 1400:1 |
| 10.15. | Можливість використання діагностичного монітору в портретному та альбомному положеннях | Наявність |
| 11. | Медичний принтер | Наявність |
| 11.1. | Медичний принтер сухого друку | Наявність |

Особлива вимога до лотів №№ 4, 5:

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції скан-копію ліцензії, виданої відповідним органом, на право провадження діяльності з використання та виробництва джерел іонізуючого випромінювання.

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа)

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

16 233 878,50 грн (Шiстнадцять мiльйонiв двiстi тридцять три тисячi вiсiмсот сiмдесят вiсiм гривень 50 копiйок), без ПДВ.