Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Найменування предмету закупівлі - код ЄЗС ДК 021:2015 код 38430000-8   Детектори та аналізатори (НК 024:2019 – 61039 Портативний імунофлуоресцентний / спектрофотометричний аналізатор ІВД (Аналітична система для проведення кількісних експрес-тестів методом флуоресцентного імуноаналізу (код ДК 021:2015: 38434000-6 Тестери))

- Очікувана вартість предмета закупівлі – 36 000,00 грн.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

|  | Характеристика |
| --- | --- |
| Принцип роботи | Імунофлуоресцентний |
| Виробник / країна |  |
| Тип, марка, модель |  |
| SN |  |
| Дата виготовлення | 2021 р. |
| Дорогоцінні метали |  |
| Фізичні параметри | Розміри не більше 173 мм(ширина)× 210 мм(глибина) ×75.8 мм(висота) |
|  | Вага не більше 1.2 кг |
| Час дослідження | 3-15 хв. |
| Вивід даних | На дисплей / Принтер / ПК |
| Порти підключення | RS232, USB |
| Сертифікація | Наявність українського сертифікату про відповідність технічному регламенту згідно постанови КМУ 754 від 2 жовтня 2013 р. |
| Умови роботи Умови зберігання | Температура в приміщенні 10 °С ~ 30 °С Температура в приміщенні 10 °С ~ 50 °С |
| Експрес-тести, доступні для дослідження | С-реактивного білка (CRP+hsCRP) Прокальцитоніну Тропоніну І Міоглобіну Серцевого білку, що зв’язує жирні кислоти (сБСЖК) Натрійуретичного пептиду - Д-дімеру Мікроальбумінурії Глікованого гемоглобіну Цистатіну С Бета хоріонічного гонадотропіну Альфа Фетопротеїну Простатичного специфічного антигену Ракового ембріонального антигену Гормону Т3 Гормону Т4 Гормону ТТГ Лютеїнізуючого гормону Фолікулстимулюючого гормону IgM та IgG до Сovid 19 Антиген Сovid 19 Інтерлейкин 6 Феритин |
| Склад системи | Апарат для імунофлуоресцентного аналізу, блок живлення, кабель передачі даних, папір для принтера, інструкція з експлуатації українською мовою. |
| Гарантійний строк | Не 12 місяців |
| Строк поставки | До 31.12.2021р |
| Адреса поставки | 02094. м. Київ, вул. Краківська,13 |