Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Найменування предмету закупівлі - код ЄЗС ДК 021:2015 код 33120000-7- Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Тест-смужки Акку-Чек Перформа №50; Глюкометр - система для визначення рівня глюкози в крові Акку-Чек Актив ( Модель GB) (Класифікатор НК 024:2019- 58168 – Система контролю рівня глюкози в крові; 56684 Глюкометр для індивідуального застосування / застосування біля ліжка пацієнта IVD, живлення від батареї)).

- Очікувана вартість предмета закупівлі – 19 000 грн.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічні характеристики :

Тест-смужки Акку Чек Перформа призначені для проведення аналізу поза тілом людини (діагностика in vitro). Система моніторингу рівня глюкози в крові Accu-Chek Performa призначена для самоконтролю, а також використання професійними медичними працівниками для визначення рівня глюкози в крові.

Обсяг краплі крові: 0,6 мкл

Виробник: Roche Diagnostics

Діапазон вимірювань 0,6-33,3 ммоль / л

Час тестування 5 секунд

Точність системи відповідає стандарту EN ISO 15197

Глюкометр - система для визначення рівня глюкози в крові Акку-Чек Актив ( Модель GB)

Час вимірювання: 5 секунд (при вимірюванні поза приладом - 8 секунд)

Обсяг краплі крові: 1-2 мкл

Обсяг пам'яті: 500 результатів вимірювань із зазначенням часу і дати, середні значення за 7, 14, 30 і 90 днів

Нагадування про проведення вимірювання після їжі: так.

Передача даних на ПК через мікро-USB: тимчасово недоступно через відсутність ПО

Тривалість роботи батареї: приблизно 1000 вимірів

Автоматичне включення і виключення: автоматичне включення при введенні тест-смужки. Прилад відключається через 30 секунд або 90 секунд в залежності від режиму роботи

Діапазон вимірювань: 0,6-33,3 ммоль / л

Метод вимірювання: фотометричний

Умови зберігання: від -25 ° C до + 70 ° C без батарейки, від -20 ° C до + 50 ° C з батарейкою

Робоча температура системи: від + 8 ° C до + 42 ° C

Робочий діапазон відносної вологості: більше 85%

Робоча висота: до 4000 м над рівнем моря

Дисплей: рідкокристалічний дисплей (РК) c 96 сегментами

Розміри: 97,8 x 46,8 x 19,1 мм

Вага: 50 г з батарейкою

Якісні характеристики:

- Повинна відповідати чинному законодавству.