33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Аудіометр (41187 Тональний аудіометр, автоматизований) - 1 шт.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Аудіометр (41187 Тональний аудіометр, автоматизований) - 1 шт.

| № з/п | Вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аудіометр повинен забезпечувати |  |
| 1.1 | тональну порогову аудіометрію по повітряному звукопроведенню в діапазоні частот від 125 до 8000 Гц |  |
| 1.2 | тональну порогову аудіометрію по повітряному звукопроведенню в діапазоні частот від 9000 Гц до 16000 Гц |  |
| 1.3 | діапазон регулювання інтенсивності тонального сигналу по повітряному звукопроведенню від – 10 ПС до 120 дБ ПС на частотах 0,5 - 4 кГц |  |
| 1.4 | тональну порогову аудіометрію по кістковому звукопроведенню в діапазоні частот від 250 Гц до 8000 Гц |  |
| 1.5 | діапазон регулювання інтенсивності тонального сигналу по кістковому звукопроведенню від – 10 ПС до 70 дБ ПС на частотах 1 - 3 кГц |  |
| 1.6 | мовну аудіометрію через мікрофон, зовнішнє джерело мовного сигналу у вигляді CD-програвача (опція) |  |
| 1.7 | види маскування – вузькосмуговий шум, мовленнєвий шум |  |
| 1.8 | можливість проведення надпорогових тестів: SISI, MLB, ABLB, Decay (Кархарта) |  |
| 1.9 | аудіометрію в умовах вільного звукового поля через вбудовані підсилювачі потужності в діапазоні частот від 125 Гц до 8000 Гц інтенсивністю від - 10 дБ ПС до 90 дБ ПС (опція) |  |
| 2 | Аудіометр повинен бути оснащений: |  |
| 2.1 | регуляторами вихідного рівня із ступенями регулювання 1, 2 та 5 дБ |  |
| 2.2 | інтерфейсом USB для підключення до персонального комп’ютера та принтера |  |
| 2.3 | інтерфейсом Ethernet для підключення до персонального комп’ютера |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

294 392,00 грн (Двісті дев’яносто чотири тисячі триста дев’яносто дві гривні 00 копійок), з ПДВ.