33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Медичне обладнання різне, 3 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33191100-6 Стерилізатори - Стерилізатор касетний великий (38671 Стерилізатор паровий) - 1 шт.

| № | Найменування параметру | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| Стерилізатор паровий касетний класу «S» 1. Загальні вимоги |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | Наявність |  |
| 1.2 | Відповідність міжнародним стандартам: ISO 13485:2003, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-040:2015, EN 60601-1-2:2007, EN ISO 14971:2012, EN 62304:2006, EN 13060:2014 | Відповідність |  |
| 1.3 | Відповідність міжнародному стандарту: EN 61326-1:2013 | Відповідність |  |
| 1.4 | Відповідність міжнародному стандарту: EN13060 | Відповідність |  |
| 1.5 | Введення в експлуатацію обладнання фахівцем, сертифікованим виробником | Наявність |  |
| 1.6 | Гарантія | 1 рік |  |
| 2. Функціональні вимоги до автоклава |
| 2.1 | Перелік наявних програм: |  |  |
|  | Порожнистий не упакований інструмент (S) 134˚C/3,5 хв. | Наявність |  |
|  | Порожнистий не упакований інструмент (S) 134˚C/18 хв. | Наявність |  |
|  | Твердотілий не упакований інструмент (S) 134˚C/3,5 хв. | Наявність |  |
|  | Порожнистий упакований інструмент (S) 134˚C/3,5 хв. | Наявність |  |
|  | Порожнистий упакований інструмент (S) 134˚C/18 хв. | Наявність |  |
|  | Гума / Пластик (S) 121˚C / 15 хв. | Наявність |  |
|  | Гума / Пластик (S) 121˚C / 30 хв. | Наявність |  |
|  | Тільки повітряне сушіння | Наявність |  |
| 2.2 | Комунікаційний порт RS232 | Наявність |  |
| 3. Вимоги до характеристик автоклава |
| 3.1 | Об'єм стерилізаційної камери касети, не менше | 5 л |  |
| 3.2 | Внутрішні розміри касети, не менше | 380 х 180 х 80 мм |  |
| 3.3 | Зовнішній розмір касети, включаючи ручку, не більше | 495 х 195 х 80 мм |  |
| 3.4 | Розміри пристрою, не більше | 550 х 410 х 190 мм |  |
| 3.5 | Ємність резервуара для дистильованої води, не більше | 4 л |  |
| 3.6 | Вага пристрою (без води), не більше | 33 кг |  |
| 3.7 | Електрична потужність | 220-240 В, 50/60 Гц |  |
| 3.8 | Рівень шуму, не більше | 65 дБ |  |
| 3. Вимоги до комплектації поставки автоклава |
| 4.1 | Піддон та кришка стерилізаційної касети | Наявність |  |
| 4.2 | Шнур живлення | Наявність |  |
| 4.3 | Емулятор стерилізації порожніх інструментів | Наявність |  |
| 4.4 | Інструкція користувача українською мовою | Наявність |  |

Лот 2 - 33191100-6 Стерилізатори - Стерилізатор касетний малий (38671 Стерилізатор паровий) - 1 шт.

| № | Найменування параметру | Наявність функції або величина параметра | Наявність або відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| Стерилізатор паровий касетний класу «S» 1. Загальні вимоги |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | Наявність |  |
| 1.2 | Відповідність міжнародним стандартам: ISO 13485:2003, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-040:2015, EN 60601-1-2:2007, EN ISO 14971:2012, EN 62304:2006, EN 13060:2014 | Відповідність |  |
| 1.3 | Відповідність міжнародному стандарту: EN 61326-1:2013 | Відповідність |  |
| 1.4 | Відповідність міжнародному стандарту: EN13060 | Відповідність |  |
| 1.5 | Введення в експлуатацію обладнання фахівцем, сертифікованим виробником | Наявність |  |
| 1.6 | Гарантія | 1 рік |  |
| 2. Функціональні вимоги до автоклава |
| 2.1 | Перелік наявних програм: |  |  |
|  | Порожнистий не упакований інструмент (S) 134˚C/3,5 хв. | Наявність |  |
|  | Порожнистий не упакований інструмент (S) 134˚C/18 хв. | Наявність |  |
|  | Твердотілий не упакований інструмент (S) 134˚C/3,5 хв. | Наявність |  |
|  | Порожнистий упакований інструмент (S) 134˚C/3,5 хв. | Наявність |  |
|  | Порожнистий упакований інструмент (S) 134˚C/18 хв. | Наявність |  |
|  | Гума / Пластик (S) 121˚C / 15 хв. | Наявність |  |
|  | Гума / Пластик (S) 121˚C / 30 хв. | Наявність |  |
|  | Тільки повітряне сушіння | Наявність |  |
| 2.2 | Комунікаційний порт RS232 | Наявність |  |
| 3. Вимоги до характеристик автоклава |
| 3.1 | Об'єм стерилізаційної камери касети, не менше | 1,8 л |  |
| 3.2 | Внутрішні розміри касети, не менше | 280 х 180 х 40 мм |  |
| 3.3 | Зовнішній розмір касети, включаючи ручку, не більше | 410 х 195 х 40 мм |  |
| 3.4 | Розміри пристрою, не більше | 485 х 415 х 150 мм |  |
| 3.5 | Ємність резервуара для дистильованої води, не більше | 4 л |  |
| 3.6 | Вага пристрою (без води), не більше | 21 кг |  |
| 3.7 | Електрична потужність | 220-240 В, 50/60 Гц |  |
| 3.8 | Піковий рівень шуму, не більше | 65 дБ |  |
| 3. Вимоги до комплектації поставки автоклава |
| 4.1 | Піддон та кришка стерилізаційної касети | Наявність |  |
| 4.2 | Шнур живлення | Наявність |  |
| 4.3 | Емулятор стерилізації порожніх інструментів | Наявність |  |
| 4.4 | Інструкція користувача українською мовою | Наявність |  |

Лот 3 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Комплект операційних меблів (35379 Стіл операційний універсальний, електрогідравлічний) - 2 компл.

| Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| Операційний стіл |
| Розміри | Довжина х Ширина |  |
| Підтримка спини | 500 x 580 мм |  |
| Подушка сидіння | 430 x 580 мм |  |
| Підголівник | 180 х 210 мм |  |
| Максимальна ширина | Не більше 750 мм |  |
| Максимальна довжина | Не менше 2000 мм (з пацієнтом у горизонтальному положенні) |  |
| Висота | Не менше 500 - 900 мм |  |
| Вага | Не більше 95 кг (без аксесуарів) |  |
| Безпечне робоче навантаження | Не менше 300 кг |  |
| Підголівник |  |  |
| Кут | -30 o - 30 o |  |
| Висота | 0 - 80 мм |  |
| Довжина | 0 - 450 мм |  |
| Кут спинки | Від +90 o до -20 o |  |
| Найбільшій кут | -45 o |  |
| Положення Тренделенбурга | -18 o (відносне горизонтальне положення голови) |  |
| Рейка для аксесуарів | Нержавіюча сталь |  |
| Акумулятор | Свинцево-кислотний 24 В 5А·ч |  |
| Додаткові аксесуари у комплекті поставки |
| Електричний підголівник * | Наявність |  |
| Електричне гальмо та управління напрямком * | Наявність |  |
| Підлокітник для анестезії, затискач та ремінець для руки | Наявність |  |
| Поздовжнє розширення спинки праворуч 410 мм | Наявність |  |
| Поздовжнє розширення спинки ліворуч 410 мм | Наявність |  |
| Поперечне розширення спинки 120 мм | Наявність |  |
| Стандартна підтримка для зап'ястя, півколо як є можна відкласти | Наявність |  |
| Накладка на подушку для ніг R6 R7 | Наявність |  |
| Загальна інформація |  |  |
| Вага базового блоку | Не більше 43 кг |  |
| Довжина (шасі) | Не більше 560 мм |  |
| Ширина (шасі) | Не більше 560 мм |  |
| Електрика | Живлення від акумулятору – зарядний пристрій 100 - 240 В |  |
| Підйомна здатність | 120 кг (макс. вага хірурга) |  |
| Регулювання висоти | Не менше 490 - 800 мм – ножне управління за допомогою кнопок |  |
| Спинка |  |  |
| Тип | Висота 250 мм х ширина 280 мм |  |
| Кут нахилу | -15 o до +20 o |  |
| Висота від сидіння | Не менше 200 мм - 300 мм |  |
| Сидіння |  |  |
| Тип | Довжина 420 мм x ширина 460 мм |  |
| Кут нахилу | +5 o до -15 o |  |
| Підлокітник |  |  |
| Тип | Запобіжний підлокітник |  |
| Форма | Бумеранг |  |
| Регулювання | Висота, кут та довжина |  |
| Гальма |  |  |
| Тип | Електричні з однокнопковим контролем задніх коліс |  |
| Загальна інформація |  |  |
| Загальна ширина | Не більше 500-600 мм |  |
| Регулювання висоти | Не менше 520-980 мм |  |
| Максимальне навантаження | Не менше 140 кг |  |
| Безпечне робоче навантаження | Не менше 120 кг |  |
| Матеріал основи | Відполірований алюміній |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту або № з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

3 415 262,50 грн (Три мiльйони чотириста п`ятнадцять тисяч двiстi шiстдесят двi гривнi 50 копiйок), з ПДВ.