33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Відеоендоскопічний комплекс з відеоколоноскопом та відеогастроскопом, в комплекті (35616 Система ендоскопічної візуалізації) - 1 компл.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Відеоендоскопічний комплекс з відеоколоноскопом та відеогастроскопом, в комплекті (35616 Система ендоскопічної візуалізації) - 1 компл.

| Медико – технічні вимоги | Відповідність |
| --- | --- |
| Відеогастроскоп - 1 шт.: |  |
| Призначення: проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у верхніх відділах ШКТ, а саме: стравоходу, шлунку та 12-типалої кишки |  |
| Кут поля зору - не менше 140° (при стандартному та ближньому фокусуванні) |  |
| Напрямок огляду - прямий |  |
| Глибина різкості в режимі стандартного фокусу - не гірше, ніж від 5 до 100 мм |  |
| Глибина різкості в режимі ближнього фокусу - не гірше, ніж від 2 до 6 мм |  |
| Зовнішній діаметр дистального кінця - не більше 9,9 мм |  |
| Зовнішній діаметр ввідної трубки - не більше 9,9 мм |  |
| Інструментальний канал (внутрішній діаметр) - не менше 2,8 мм |  |
| Кут вигину згинаючої частини - не менше: нагору 2100, униз 900, вправо/вліво 1000 |  |
| Довжина робочої частини - не менше 1030 мм |  |
| Наявність каналу для додаткової подачі води |  |
| Можливість проведення ендоскопії у вузькому діапазоні частот світла |  |
| Можливість проведення електронного масштабування |  |
| Наявність функції перемикання фокусу |  |
| Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу |  |
| Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 5 |  |
| Відеоколоноскоп - 1шт.: |  |
| Призначення: проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у нижніх відділах ШКТ |  |
| Кут поля зору при стандартному фокусуванні - не менше 170° |  |
| Кут поля зору в режимі ближнього фокусування - не менше 160° |  |
| Напрямок огляду - прямий |  |
| Глибина різкості в режимі стандартного фокусування - не гірше, ніж від 5 до 100 мм |  |
| Глибина різкості в режимі ближнього фокусування - не гірше, ніж від 2 до 6 мм |  |
| Зовнішній діаметр дистального кінця - не більше 13,2 мм |  |
| Зовнішній діаметр ввідної трубки - не більше 12,8 мм |  |
| Інструментальний канал (внутрішній діаметр) - не менше 3,7 мм |  |
| Кут вигину згинаючої частини - не менше: нагору/униз 1800, вправо/вліво 1600 |  |
| Довжина робочої частини - не менше 1680 мм |  |
| Можливість проведення ендоскопії у вузькому діапазоні частот світла |  |
| Можливість проведення електронного масштабування |  |
| Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 5 |  |
| Наявність каналу для додаткової подачі води |  |
| Наявність механізму регулювання введення ендоскопу, не менше 3 рівнів |  |
| Наявність пасивно рухомої частини ендоскопу з кутом згину не менше 45° |  |
| Наявність функції визначення положення ендоскопу |  |
| Клапан біопсійний одноразовий - 1 шт. |  |
| Відеоцентр ендоскопічний - 1 шт.: |  |
| Тип відеосигналу - не гірше (або аналог): HDTV, SDTV |  |
| Наявність цифрового вихідного сигналу по типу HD-SDI, DVI або аналог |  |
| Наявність установки балансу «білого» |  |
| Наявність функції вибору розміру ендоскопічного зображення |  |
| Наявність функції автоматичного підсилення зображення при недостатньому освітленні |  |
| Наявність структурного та контурного підсилення зображення |  |
| Наявність контрастності зображення, не менше 3 режимів |  |
| Наявність режиму попередньої фіксації зображення |  |
| Наявність функції регулювання яскравістю зображення |  |
| Наявність функції зменшення завад на зображенні |  |
| Наявність режиму електронного масштабування в межах від 1,0х до 1,5х, без зміни розміру ендоскопічного зображення |  |
| Наявність режиму для оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла |  |
| Можливість зміни кольору в режимі, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла |  |
| Можливість запису зафіксованого зображення на портативний запам’ятовуючий пристрій або у внутрішню пам'ять приладу |  |
| Можливість одночасного формування не менше двох зображень на екрані монітора |  |
| Можливість запису зображення в різних форматах TIFF, JPEG або еквіваленти |  |
| Наявність функції введення інформації бази даних пацієнта |  |
| Джерело світла ендоскопічне - 1 шт.: |  |
| Тип основної лампи - ксенонова, потужність не менше 300 Вт |  |
| Термін роботи лампи не менше 500 годин безперервного використання |  |
| Наявність режиму для оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла |  |
| Наявність примусового повітряного охолодження |  |
| Подача повітря повинна здійснюватися насосом з функцією регулювання подачі повітря, не менше 3 рівнів |  |
| Наявність автоматичного регулювання яскравістю світла |  |
| Наявність режиму трансілюменації або аналог |  |
| Можливість проведення фотодинамічної діагностики |  |
| Наявність індикаторів вибору режимів огляду |  |
| Тип аварійної лампи - галогенова, потужність не менше 35 Вт |  |
| Лампа ксенонова - 1 шт. |  |
| Стійка для розміщення ендоскопічного обладнання - 1 шт.: |  |
| Наявність полиць (поверхонь) для обладнання, не менше 3 |  |
| Наявність не менше 4 колес, два з яких повинні мати гальма |  |
| Наявність розподільного трансформатора |  |
| Ендоскопічний відеомонітор - 1 шт.: |  |
| Роздільна здатність - не гірше 3840 × 2160 пікселів |  |
| Наявність вхідних роз’ємів - не гірше (або аналог) HDMI, DVI-D, 3G-SDI, 12G-SDI |  |
| Розмір пікселя (по діагоналі) - не менше 800 мм |  |
| Наявність цифрової схеми обробки сигналу |  |
| Наявність функції інверсії або оберненого виду зображення |  |
| Можливість вибору колірної температури |  |
| Наявність функції зміни розміру сканування |  |
| Наявність функції енергозбереження |  |
| Кабель до відеоендоскопу - 1 шт. |  |
| Щипці для біопсії з голкою, подовжені бранші з отворами, довжина не більше 1550 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові - 1 шт. |  |
| Щипці для біопсії з голкою, подовжені бранші з отворами, довжина не менше 2300 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові - 1 шт. |  |
| Відсмоктувач ендоскопічний - 1 шт.: |  |
| Вакуум, що створюється - не менше -95 кПа, допустима похибка ±15% |  |
| Швидкість потоку - в межах, але не гірше, від 40 до 60 л/хв., допустима похибка ±5 л |  |
| Наявність режимів зміни швидкості потоку, не менше 3 |  |
| Наявність регулятора зміни рівня вакууму |  |
| Наявність індикатора вакууму |  |
| Наявність захисного комплекту |  |
| Трубка з’єднувальна - 1 шт. |  |
| Кришка ємності с захистом від переливу - 1 шт. |  |
| Ємність для рідини, об’єм не менше 2 л - 1 шт. |  |
| Фільтр бактеріальний, одноразовий - 1 шт. |  |
| Трубка для пацієнта, стерильна - 1 шт. |  |
| Тримач ємності - 1 шт. |  |
| Насос ендоскопічний - 1 шт.: |  |
| Тиск подачі води - не більше 500 кПа |  |
| Швидкість подачі води - не менше 100 мл/хв. |  |
| Контейнер для води, об’ємом не менше 2 л |  |
| Наявність ножного перемикача для керування приладом |  |
| Адаптер інструментального каналу - 1 шт. |  |
| Трубка для інструментального каналу - 1шт. |  |
| Трубка для додаткового каналу - 1 шт. |  |
| Ендоскопічний інсуфлятор - 1 шт.: |  |
| Тиск подачі газу - не більше 45 кПа |  |
| Газ, що використовується - СО2 |  |
| Наявність таймеру подачі газу |  |
| Наявність індикації подачі газу, не менше 5 рівнів |  |
| Трубки для подачі газу повинні автоклавуватись |  |
| Можливість підключення як до балону, так і до центрального газопостачання |  |
| Шланг для підключення балону, довжина не менше 1000 мм, підключення по типу DIN або аналог - 1 шт. |  |
| Газова трубка для низької швидкості, довжина не менше 1000 мм, зовнішній діаметр не більше 9 мм - 1 шт. |  |
| Газова трубка для наднизької швидкості, довжина не менше 1000 мм, зовнішній діаметр не більше 9 мм - 1 шт. |  |
| Репроцесор ендоскопів автоматичний - 1 шт.: |  |
| Призначення: для очищення та дезінфекції високого рівня гнучких ендоскопів та додаткових пристосувань до них: |  |
| Кількість ендоскопів для одночасної обробки - не менше 2 |  |
| Очищення за допомогою ультразвуку та проточної рідини |  |
| Час очищення - в межах від 1 до 10 хв. |  |
| Дезінфекція повинна відбуватись повним зануренням у дезінфікуючий розчин |  |
| Час дезінфекції - в межах від 5 до 60 хв. |  |
| Можливість перевірки температури розчину дезінфікуючого засобу |  |
| Наявність лічильника розчину дезінфікуючого засобу з можливістю його налаштування |  |
| Підігрів дезінфікуючого розчину повинен відбуватись за допомогою нагрівача, вбудованого в резервуар машини |  |
| Готовий до використання дезінфікуючий розчин повинен бути підігрітим до температури в межах від 200 до 300 |  |
| Об’єм ємкості для обробки - не менше 14 літрів |  |
| Об’єм ємкості для розчину дезінфікуючого засобу - не менше 17 літрів |  |
| Наявність функції автоматичного промивання каналів ендоскопу спиртом |  |
| Можливість перевірки ендоскопу на герметичність |  |
| Можливість визначення ідентифікатора ендоскопу та користувача |  |
| Наявність функції друку результатів обробки ендоскопу |  |
| Наявність датчика рівня рідини |  |
| Наявність датчика температур |  |
| Наявність аварійної зупинки роботи приладу |  |
| Наявність панелей керування приладом - не менше 2 |  |
| Шафа для зберігання ендоскопів - 1 шт. |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту або № з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

10 698 276,89 грн (Десять мiльйонiв шiстсот дев`яносто вiсiм тисяч двiстi сiмдесят шiсть гривень 89 копiйок), з ПДВ.