33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Операційне обладнання, 4 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33161000-6 Електрохірургічні прилади - Електрохірургічний коагулятор (44776 Електрохірургічна система) - 2 шт.

| № | Характеристики | Значення | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Електрохірургічний апарат | 1 комплект |
| 1.1 | Апарат призначений для генерування високочастотного струму для розсічення і коагуляції тканин під час хірургічних втручань. | Відповідність |  |
| 1.2 | Наявність не менше, ніж двох монополярних та двох біполярних роз’ємів для підключення інструментів. | Відповідність |  |
| 1.3 | Розташування елементів керування на передній панелі апарату для зручного доступу. | Відповідність |  |
| 1.4 | Наявність кольорового сенсорного дисплею для відображення інформації, діагоналлю не менше 7 дюймів. | Відповідність |  |
| 1.5 | Можливість адаптивного зображення інформації для оптимального використання області відображення. | Відповідність |  |
| 1.6 | Наявність монополярного гнізда для підключення не менше, ніж трьох типів штекерів. | Відповідність |  |
| 1.7 | Наявність біполярного гнізда для підключення не менше, ніж трьох типів штекерів. | Відповідність |  |
| 1.8 | Наявність роз’ємів на задній панелі для підключення не менше, ніж двох педальних перемикачів. | Відповідність |  |
| 1.9 | Наявність не менше, ніж чотирьох режимів для монополярного розсічення та шести для монополярної коагуляції. | Відповідність |  |
| 1.10 | Наявність режиму для біполярного розсічення. | Відповідність |  |
| 1.11 | Наявність режиму для безконтактної поверхневої коагуляції. | Відповідність |  |
| 1.12 | Наявність функції автоматичного розпізнавання підключеного інструменту. | Відповідність |  |
| 1.13 | Можливість одночасного підключення та активації двох монополярних електрохірургічних інструментів. | Відповідність |  |
| 1.14 | Можливість регулювання ефекту тканини. | Відповідність |  |
| 1.15 | Наявність функції автоматичної активації старту та зупинки. | Відповідність |  |
| 1.16 | Можливість перемикання між програмами за допомогою інструментів з ручною активацією. | Відповідність |  |
| 1.17 | Можливість створення та збереження індивідуальних програм, не менше 300 шт. | Відповідність |  |
| 1.18 | Можливість вибору в меню налаштувань української мови. | Відповідність |  |
| 1.19 | Наявність функції блокування кнопок меню. | Відповідність |  |
| 1.20 | Автоматичне функціональне самотестування апарату. | Наявність |  |
| 1.21 | Наявність режиму для підключення резектоскопу. | Відповідність |  |
| 1.22 | Можливість використання приладу в гастроентерології та пульмонології. | Відповідність |  |
| 1.23 | Максимальна потужність монополярного режиму не менше 400 Ватт. | Відповідність |  |
| 1.24 | Частота ВЧ струму не менше 350 кГц. | Відповідність |  |
| 1.25 | Максимальна потужність біполярного режиму не менше 200 Ватт. | Відповідність |  |
| 1.26 | Наявність інтегрованих програм для сервісу. | Відповідність |  |
| 1.27 | Наявність мережевого підключення для сервісу. | Відповідність |  |
| 1.28 | Наявність інтегрованої системи безпеки. | Відповідність |  |
| 1.29 | Наявність USB роз’єму для оновлення ПЗ. | Відповідність |  |
| 1.30 | Функція нагадування про обслуговування апарату. | Наявність |  |
| 1.31 | Клас захисту через корпус, не менше | IP 20 |  |
| 1.32 | Відповідність обладнання типу CF з захистом від дефібриляції. | Відповідність |  |
| 1.33 | Комплектація: |  |
| 1.34 | Електрохірургічний апарат – 1 шт. | Наявність |  |
| 1.35 | Мережевий кабель, довжиною не менше 4 м – 1 шт. | Наявність |  |
| 1.36 | Ножний перемикач подвійний, довжина кабелю не менше 4 м – 1 шт. | Наявність |  |
| 1.37 | Кабель для нейтральних електродів, довжиною не менше 4 м – 1 шт. | Наявність |  |
| 1.38 | Нейтральний електрод, одноразовий, площею не менше 80 см² – 100 шт. | Наявність |  |
| 1.39 | Тримач електродів, багаторазовий, з довжиною кабелю не менше 4 м, роз’єм до стрижня електрода діаметром не більше 3 мм – 2 шт. | Наявність |  |
| 1.40 | Електрод типу ніж, багаторазовий, стрижень діаметром не більше 3 мм – 5 шт. | Наявність |  |
| 1.41 | Електрод типу кулька, багаторазовий, стрижень діаметром не більше 3 мм – 5 шт. | Наявність |  |
| 1.42 | Біполярний кабель для пінцетів, довжиною не менше 4 м – 2 шт. | Наявність |  |
| 1.43 | Біполярний пінцет, антипригарний, прямий, довжина не більше 200 мм – 1 шт. | Наявність |  |
| 1.44 | Біполярний пінцет, антипригарний, вигнутий, довжина не більше 200 мм – 1 шт. | Наявність |  |

Лот 2 - 33166000-1 Дерматологічні інструменти - Електродерматом, з набором лез (46184 Дерматом з живленням від батареї) - 2 компл.

| Найменування вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- |
| Призначення: отримання шкіри для подальшої трансплантації, очищення ран у пластичній хірургії та при лікуванні опіків. |  |
| Дерматом повинен працювати від батареї. |  |
| Двигун та батарея повинні розміщуватись всередині та вийматися при проведенні стерилізації дерматому. |  |
| Дерматом повинен бути виготовлений з анодованого алюмінію та нержавіючої сталі, або титану. |  |
| Стерилізація в автоклаві. |  |
| Для запобігання помилки при розміщенні приладу для стерилізації з двигуном та батареєю конструкція стерилізаційної коробки повинна унеможливлювати це зробити. |  |
| Можливість очищення дерматому в мийній машині. |  |
| Заміна полотна без використання інструменту. |  |
| Використання дерматому під кутом. | 30-45° |  |
| Вага, не більше (гр.). | 1400 |  |
| Ширина різання (мм). | 80 ± 1 |  |
| Товщина трансплантанту (мм). | 0-1,2 |  |
| Хід леза (мм). | 3 |  |
| Потужність двигуна, не менше (W). | 15 |  |
| Батарея живлення, не менше (24 mAh). | 2400 |  |
| Зарядний пристрій (V). | 220 |  |
| Комплект постачання |  |
| Дерматом (комплект). |  |
| Li-Ion батарея живлення. |  |
| Зарядний пристрій з адаптером. |  |
| Хомут для забезпечення зрізу шириною 35 (мм). |  |
| Хомут для забезпечення зрізу шириною 50 (мм). |  |
| Хомут для забезпечення зрізу шириною 65 (мм). |  |
| Стерилізаційна коробка. |  |
| Леза для дерматому, не менше 1000 шт. (надати гарантійний лист). |  |

Лот 3 - 33166000-1 Дерматологічні інструменти - Перфоратор шкіри (13614 Пристрій для перфорування шкірних трансплантатів) - 5 компл.

| Найменування вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- |
| Призначення: забезпечення перфорації шкіряних трансплантантів в пластичній хірургії та лікуванні опіків |  |
| Конфігурація типу V 10. |  |
| Носії повинні бути сумісними з іншими виробниками. |  |
| Перфоратор повинен бути виготовлений з анодованого алюмінію та нержавіючої сталі, або титану. |  |
| Можливість очищення перфоратора в мийній машині. |  |
| Стерилізація в автоклаві. |  |
| Конструкція перфоратора повинна використовувати без мастильні підшипники. |  |
| Конструкція перфоратора не потребує калібрування з боку користувача. |  |
| Ручний привід обертання. |  |
| Ріжуча вісь повинна легко зніматися. |  |
| Кругові паралельні леза. | 50 ± 2 |  |
| Вага, не більше, кг. | 4,5 |  |
| Доступні співвідношення V-подібних тримачів. | 1:1; 1:1,5; 1:3; 1:6 |  |
| Комплект постачання |  |
| Перфоратор (комплект). | 1 |  |
| Стерилізаційна коробка. | 1 |  |
| Носій V-10, розширення 1:1, товщина 1,0 мм – 10 шт. Носій V-10, розширення 1:1,5, товщина 1,0 мм – 10 шт. Носій V-10, розширення 1:2, товщина 1,0 – 300 шт. Носій V-10, розширення 1:3, товщина 1,0 – 300 шт. Носій V-10, розширення 1:6, товщина 1,0 мм – 10 шт. | Надати гарантійний лист |  |

Лот 4 - 33166000-1 Дерматологічні інструменти - Апарат для подрібнення шкіри (37474 Мезороллер, багаторазового використання) - 1 шт.

| Найменування вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- |
| Призначення: розрізання трансплантанта шкіри (на шматки), на маленькі квадратики, «острівці шкіри», для охоплення більшої ділянки реципієнта, щоб забезпечити оптимальну епітелізацію. |  |
| Техніка пересадки повинна включати використання спеціальних коркових пластин. |  |
| Пристрій повинен бути з ручним приводом. |  |
| Перфоратор повинен бути виготовлений з анодованого алюмінію та нержавіючої сталі, або титану. |  |
| Можливість очищення приладу в мийній машині. |  |
| Стерилізація в автоклаві. |  |
| Конструкція пристрою повинна використовувати без мастильні підшипники. |  |
| Конструкція перфоратора не потребує калібрування з боку користувача |  |
| Коефіцієнти розширення: 1:2; 1:3; 1:4; 1:6; 1:9. |  |
| Можливість використання будь-яких дрібних фрагментів шкіри |  |
| Вага, не більше, кг | 5,2 |  |
| Комплект постачання |  |
| Апарат для подрібнення шкіри (комплект) | 1 |  |
| Стерилізаційна коробка | 1 |  |
| Мікротрансплантат марлевий 1:4 з корковою пластиною – 40 шт. Мікротрансплантат марлевий 1:6 з корковою пластиною – 40 шт. | Надати гарантійний лист |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

10 790 400,00 грн (Десять мiльйонiв сiмсот дев`яносто тисяч чотириста гривень 00 копiйок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 1 417 066,00 грн (Один мiльйон чотириста сiмнадцять тисяч шiстдесят шiсть гривень 00 копiйок);

лот 2 - 2 623 334,00 грн (Два мiльйони шiстсот двадцять три тисячi триста тридцять чотири гривнi 00 копiйок);

лот 3 - 5 625 000,00 грн (П`ять мiльйонiв шiстсот двадцять п`ять тисяч гривень 00 копiйок);

лот 4 - 1 125 000,00 грн (Один мiльйон сто двадцять п`ять тисяч гривень 00 копiйок).