33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Медичне обладнання різне, 12 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33194110-0 Інфузійні насоси - Інфузійний насос на 2 шприци двопоршневий (13217 Шприцева помпа) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

| Вимоги | “Відповідність”/ “Наявність”/ "Так"/"Ні", з посиланням на відповідну сторінку технічного документу |
| --- | --- |
|  | Розміри (Ш х В х Г) / Вага | 290 x 98 x 220 мм / 2300 г |  |
|  | Очікується, що дисплей має | Кольорова матриця 2,4’’ TFT, 240 x 320 пікселів, 262 тис. кольорів, кут огляду: до 80° |  |
|  | Бажана опція можливості використовувати шприци різних виробників | 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл. B. Braun Original Perfusor Syringe, Omnifix, BD, Terumo, Monoject |  |
|  | Точність інфузії | ±2% відповідно до IEC/EN 60601-2-24 |  |
|  | Бажані рівні оклюзійного тиску, при яких активується сигнал тривоги | 9 рівнів від 1,2 бар ± 0,2 бар. Після усунення оклюзії болюс буде автоматично зменшений |  |
|  | Час інфузії | 00:01 год. – 99:59 год. |  |
|  | Швидкість введення: Шприц 50/60 мл Шприц 20 мл Шприц 10 мл Шприц 5 мл Шприц 2 мл | від 0,01 до 999,9 мл/г (болюс 1800 мл/г) від 0,01 до 100 мл/г (болюс 800 мл/г) від 0,01 до 50 мл/г (болюс 500 мл/г) від 0,01 до 50 мл/г (болюс 300 мл/г) від 0,01 до 25 мл/г (болюс 150 мл/г) |  |
|  | Бажаний захист від вологи | IP34, захист від твердих предметів діаметром більше 2,5 мм, захист від бризок води з усіх сторін |  |
|  | Бажане джерело живлення | 100–240 В, 50–60 Гц, підключення через кабель живлення або станцію Сompactplus Інтерфейсний кабель CP 12 В змінн. стр. 12 В |  |
|  | Очікуване споживання енергії | <20 Вт |  |
|  | Бажані характеристики внутрішнього акумулятора Час роботи акумулятора Час зарядки акумулятора | Літій-іонний акумулятор Приблизно 10 год при 5 мл/год з шприцом 50 мл Приблизно 3 год |  |
|  | Основна швидкість | 0,01–999,9 мл/год |  |
|  | Зазначення об’єму інфузії | 0,1 мл – 9.999 мл кроками по 0,01 мл |  |
|  | Можливість бібліотеки препаратів | До 3000 назв у 30 категорій |  |
|  | Протокол змін | Запис 1000 останніх подій та 100 пов’язаних з діагностикою системи |  |
|  | Апаратний інтерфейс | Роз’єм для підключення до електромережі Додатковий порт для інтерфейсного кабелю 12 В і системи виклику персоналу Інфрачервоний порт для зв’язку між приладами однієї станції і обслуговування |  |
|  | Діапазон звукового сигналу тривоги | Дев’ять рівнів: від 45 дБ (А) до 75 дБ (А) |  |

Лот 2 - 33195100-4 Монітори - Монітор вітальних функцій пацієнта (33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) - 6 шт.

Спеціальні вимоги:

| Медико-технічні вимоги | “Відповідність”/“Наявність”/ "Так"/"Ні", з посиланням на відповідну сторінку технічного документу |
| --- | --- |
| Монітор призначений для моніторингу електрокардіографії (ЕКГ), частоти серцевих скорочень (ЧСС), неінвазивного артеріального тиску (НІАТ) - систолічного, діастолічного та середнього артеріального тиску, насичення артеріальної крові киснем (SpO2), частоти пульсу (PR), частоти дихання (RR) та температури (Темп) для дорослих, дітей та новонароджених в лікувальних закладах. |  |
| Дисплей: не менше 15" по діагоналі; тип екрану РК, кольоровий (TFT); можливість відображення не менше ніж 7 кривих. |  |
| Живлення: від мережі змінного струму 220В, 50Гц; від вбудованого акумулятора (не менше 2 годин). |  |
| Електрокардіограма: межі вимірювання не гірше ніж 20-300 уд/хв. з похибкою +\- 1 уд; відведення (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V); тривалість сигналу не гірше ніж 40 мс-120 мс; швидкість розгортання не гірше ніж 12,5; 25,0; 50,0 мм/с. |  |
| Дихання: метод вимірювання – імпедансний; діапазон вимірювання не гірше 0-150 др/хв.; швидкість розгортання не гірше 6,25; 12,5; 25,0 мм/с наявність функції відображення від`єднання електроду. |  |
| Артеріальний тиск крові неінвазивним методом (НІАТ): діапазон відображення для дорослих не гірше 0-300 мм.рт.ст.; діапазон відображення для немовлят не гірше 0-150 мм.рт.ст.; метод вимірювання – осцилометричний; режими вимірювання не гірше – ручний, автоматичний (інтервал 1; 2; 2.5; 5; 10; 15; 30; 60; 120 хв.) систолічний тиск не гірше дорослий/дитина 40-270 мм.рт.ст., новонароджений 40-120 мм.рт.ст.; діастоличний тиск не гірше дорослий/дитина 20-200 мм.рт.ст., новонароджений - 20-90 мм.рт.ст.; точність відображення не гірше +\- 3 мм.рт.ст. |  |
| Насичення киснем артеріальної крові (SpO2): межі вимірювання не гірше 0%-100%; точність вимірювання для дорослих не гірше +\- 2; швидкість розгортання не гірше 12,5; 25,0; 50,0 мм/с.; частота пульсу не гірше 30-300 уд/хв. точність не гірше +\- 3 уд/хв. |  |
| Сегмент ST: вимірювання рівня ST сегмента та відображення динаміки змін; можливість задати максимальну та мінімальну межі спрацювання сигналізації. |  |
| Аналіз аритмій: типи аритмій, що повинні визначатись, не гірше: асистолія, шлуночковий ритм, шлуночкова тахікардія, шлуночкова бігемінія, шлуночкова тригемінія, темп, невідомий ритм, навчання, брадикардія, тахікардія, фібриляція. |  |
| Тренди наявність пам`яті на не менше ніж на 14 400 записів; відображення табличне/графічне. |  |
| Температура: межі вимірювання – від 0 до 50 ОС; точністю не гірше +/- 0,1 ОС. |  |
| Принтер роздільна здатність не менше 8кр/мм; швидкість принтера не гірше 25 мм / с та 50 мм / с. |  |
| Сигналізація не гірше 3-х типів пріоритетів (високий, середній, низький) акустична візуальна |  |
| Інтерфейс Можливість об’єднання у єдину систему моніторингу, з використанням центральної станції |  |

Лот 3 - 33195100-4 Монітори - Монітор вітальних функцій пацієнта з можливістю вимірювання інвазивного артеріального тиску (61452 Монітор для інвазивного визначення фізіологічних параметрів, з живленням від мережі) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

| Медико-технічні вимоги | “Відповідність”/ “Наявність”/ "Так"/"Ні", з посиланням на відповідну сторінку технічного документу |
| --- | --- |
| Монітор призначений для моніторингу електрокардіографії (ЕКГ), частоти серцевих скорочень (ЧСС), неінвазивного артеріального тиску (НІАТ) - систолічного, діастолічного та середнього артеріального тиску, насичення артеріальної крові киснем (SpO2), частоти пульсу (PR), частоти дихання (RR) та температури (Темп) для дорослих, дітей та новонароджених в лікувальних закладах. |  |
| Дисплей: не менше 15" по діагоналі; тип екрану РК, кольоровий (TFT); можливість відображення не менше ніж 7 кривих. |  |
| Живлення: від мережі змінного струму 220В, 50Гц; від вбудованого акумулятора (не менше 2 годин). |  |
| Електрокардіограма: межі вимірювання не гірше ніж 20-300 уд/хв. з похибкою +\- 1 уд; відведення (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V); тривалість сигналу не гірше ніж 40 мс-120 мс; швидкість розгортання не гірше ніж 12,5; 25,0; 50,0 мм/с. |  |
| Дихання: метод вимірювання – імпедансний; діапазон вимірювання не гірше 0-150 др/хв.; швидкість розгортання не гірше 6,25; 12,5; 25,0 мм/с; наявність функції відображення від`єднання електроду. |  |
| Артеріальний тиск крові неінвазивним методом (НІАТ): діапазон відображення для дорослих не гірше 0-300 мм.рт.ст.; діапазон відображення для немовлят не гірше 0-150 мм.рт.ст.; метод вимірювання – осцилометричний; режими вимірювання не гірше – ручний, автоматичний (інтервал 1; 2; 2.5; 5; 10; 15; 30; 60; 120 хв.) систолічний тиск не гірше дорослий/дитина 40-270 мм.рт.ст., новонароджений 40-120 мм.рт.ст.; діастоличний тиск не гірше дорослий/дитина 20-200 мм.рт.ст., новонароджений - 20-90 мм.рт.ст.; точність відображення не гірше +\- 3 мм.рт.ст. |  |
| Артеріальний тиск крові інвазивним методом (IBP), 2 канали: діапазон вимірювання не гірше 50 до 300 мм.рт.ст.; діапазон вимірювання частоти пульсу, не гірше від 20 до 250 уд/хв.; |  |
| Насичення киснем артеріальної крові (SpO2): межі вимірювання не гірше 0%-100%; точність вимірювання для дорослих не гірше +\- 2; швидкість розгортання не гірше 12,5; 25,0; 50,0 мм/с.; частота пульсу не гірше 30-300 уд/хв.; точність не гірше +\- 3 уд/хв. |  |
| Сегмент ST: вимірювання рівня ST сегмента та відображення динаміки змін; можливість задати максимальну та мінімальну межі спрацювання сигналізації. |  |
| Аналіз аритмій: типи аритмій, що повинні визначатись, не гірше: асистолія, шлуночковий ритм, шлуночкова тахікардія, шлуночкова бігемінія, шлуночкова тригемінія, темп, невідомий ритм, навчання, брадикардія, тахікардія, фібриляція. |  |
| Тренди наявність пам`яті на не менше ніж на 14 400 записів; відображення табличне/графічне. |  |
| Температура: межі вимірювання – від 0 до 50 ОС; точністю не гірше +/- 0,1 ОС. |  |
| Принтер роздільна здатність не менше 8кр/мм; швидкість принтера не гірше 25 мм / с та 50 мм/с. |  |
| Сигналізація не гірше 3-х типів пріоритетів (високий, середній, низький); акустична; візуальна. |  |
| Інтерфейс Можливість об’єднання у єдину систему моніторингу, з використанням центральної станції. |  |
| Габарити Не більше 355 × 325 × 185 мм (Ш × В × Г). |  |
| Вага Не більше 7,5 кг. |  |
| Витратні матеріали для інвазивного дослідження АТ (не менше 5 досліджень). |  |

Лот 4 - 33195100-4 Монітори - BIS монітор (41920 Монітор для визначення глибини анестезії) - 2 компл.

Спеціальні вимоги:

| № п/п | Вимоги | Відповідність (так/ні), з посиланням на сторінки інструкції, каталогу, брошури, тощо. |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект однієї системи моніторингу BIS. До складу комплекту повинні входити наступні компоненти: Монітор BIS 1 шт. - Модуль обробки сигналу BIS 1 шт. - Сенсор 4 електродний 100 шт. |  |
|  | Повинен бути призначений для вимірювання глибини анестезії пацієнта шляхом визначення біспектрального індексу. |  |
|  | Необхідна інформація, що відображається на екрані: показник біспектрального індексу – числове значення та графічне відображення водночас; один або два канали електроенцефалограми одночасно; показник електроміограми – шкала значення, графічне і числове відображення; графічне і числове відображення сили сигналу, індексу пригнічення електроенцефалограми; режими відображення BIS або ЕЕГ(електроенцефалограма) тренди графіку і числові значення біспектрального індексу, електроміограми, індексу пригнічення електроенцефалограми, індексу сили сигналу; індикатор автономного елементу живлення (батареї) – іконка, що дозволяє оцінити рівень заряду батареї; індикатор якості сигналу – цифрове значення; індикатор тривоги. |  |
|  | Дисплей – сенсорний. |  |
|  | Принцип роботи – цифрова обробка двох електроенцефалографічних каналів. |  |
|  | Монітор має бути окремим приладом, компактним, з вбудованим автономним елементом живлення (акумуляторною батареєю), мати пристрій для закріплення на мобільній чи стаціонарній стійці, штанзі іншого обладнання: реанімаційної системи, наркозного апарату, консолі тощо. |  |
|  | Наявність можливості оновлення програмного забезпечення. |  |
|  | Апарат повинен мати захист від імпульсу дефібриляції. |  |
|  | Апарат повинен реєструвати та зберігати тренди графіку біспектрального індексу, електроміограми, якості сигналу, індексу пригнічення не менш, ніж за останні 72 години. |  |
|  | Апарат повинен мати USB порт для підключення флеш-накопичувача або комп’ютера. |  |
|  | Живлення: - від мережі електричного струму 220-240 В 50-60 Гц; - від вбудованого акумулятору. |  |
|  | Тривоги: Візуальна та звукова, яка спрацьовує при виході значення біспектрального індексу за межі верхнього, або нижнього рівня, заданого користувачем, а також при порушенні контакту електроду пацієнта. |  |
|  | Вага пристрою – не більше 2 кг. |  |
|  | Тривалість роботи від акумуляторної батареї – не менше 45 хв. |  |
|  | Характеристики обробки сигналу, діапазонів роботи обладнання не гірше: тривалість переломних моментів 2 сек; автоматичне відхилення артефакту; підсилення вхідного сигналу +/- 1 мВ; параметри обчислювання: коефіціент пригнічення, біспектральний індекс, електроміограмма (ЕМГ), кількість сплесків, індикатор якості сигналу; частота оновлення: не більше 1 секунди, не більше 10 секунд при динамічних показниках, в діапазоні від 0,5-30,0 Гц; фільтрація: включена не гірше 2-70 Гц, вимкнута не гірше 0,25-100 Гц; модуль обробки сигналу: вибірка не менше 16 зразків в секунду, пропускна здатність не гірше 0,16-100 Гц.; кількість сплесків за хвилину від 0 до 20. |  |
|  | Характеристики датчику (сенсору) BIS: Повинен використовуватись для спостереження за пацієнтом для оцінки глибини наркозу на основі аналізу ЕЕГ сигналів і розрахунку біспектрального BIS-індекса. Повинен бути одноразовий. Повинен мати роз’єм для підключення до монітора і чотирма електродами ЕЕГ, що клеються (срібло –хлорид срібла) на основі «Zipprep» (або еквівалентну) технологій. Сенсор (датчик) повинен бути цілісною нероздільною гнучкою смужкою з клейкою стрічкою для кріплення на лобовій частині голови. |  |

Лот 5 - 33195100-4 Монітори - Монітор пацієнта з капнографом та інвазивним АТ (61452 Монітор для інвазивного визначення фізіологічних параметрів, з живленням від мережі) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вікові групи: дорослі, діти, новонароджені |  |
| 2. | Тип та розмір екрану: Кольоровий, сенсорний, не менше 15 дюймів |  |
| 3. | Роздільна здатність екрану: Не менше 1024х768 |  |
| 4. | Ємність батареї та час роботи від батареї: Не менше 5000 мАг, ≥ 6 год |  |
| 5. | Час зарядки батареї до 100%: ≤ 6,5 год |  |
| 6. | Захист корпусу: Не гірше IPX1 |  |
| 7. | Вага: Не більше 7 кг |  |
| 8. | Криві, що відображаються на екрані: Не менше 13 |  |
| 9. | Функція визначення аритмій: Наявність |  |
| 10. | Функція аналізу сегменту ST: Наявність |  |
| 11. | Відображення оксікардіореспірограм: Наявність |  |
| 12. | Огляд графічних та табличних трендів, не менше: 1 год при роздільній здатності 1 сек, 120 год при роздільній здатності 1 хв |  |
| 13. | Збереження даних, не менше: 200 сигналів тривог, 1200 вимірювань НІАД, 200 подій аритмії, 240 годин табличного та графічного тренду |  |
| 14. | Інтерфейси зв’язку та передачі даних: USB, VGA, PS/2, RJ-45 |  |
| 15. | Зв’язок з центральною системою моніторингу: Наявність |  |
| 16. | Охолодження: Пасивне (без вентилятору) |  |
| 17. | Гніздо для протикрадіжного замка: Наявність |  |
| 18. | Відображення імпульсів кардіостимулятора: Наявність |  |
| 19. | Функція захисту від електрохірургічного обладнання: Наявність |  |
| 20. | Можливість виклику медсестри: Наявність |  |
| 21. | Нічний режим: Наявність |  |
| 22. | Алгоритм для детекції аритмії, виявлення кардіостимулятора та вимірювання ЧСС: iSEP |  |
| 23. | Алгоритм SpO2: iMAT |  |
| 24. | Алгоритм NIBP: iCUFS |  |
|  | ЕКГ |  |
| 25. | Режими швидкості розгортки: Не менше 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с |  |
| 26. | Частота дискретизації: Не менше 1000 Гц |  |
| 27. | Точність аналогово-цифрового перетворення: Не менше 24 біта |  |
|  | Вимірювання частоти пульсу пацієнта |  |
| 28. | Частота серцевих скорочень (ЧСС), діапазон: Дорослі: не менше 15 – 300 уд/хв Діти та новонароджені: не менше 15 – 350 уд/хв |  |
|  | Дихання |  |
| 29. | Метод визначення: Імпендансний |  |
| 30. | Діапазон визначення частоти дихання (ЧД): Дорослі: не менше 0 – 120 вдих/хв Діти та новонароджені: не менше 0 – 150 вдих/хв |  |
| 31. | Можливості вибору підсилення: Не менше х0,25, х0,5, х1, х2, х3, х4, х5 |  |
| 32. | Розгортка: Не менше 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с |  |
| 33. | Можливість налаштування сигналів тривоги апное: Не менше 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. |  |
|  | НІАТ |  |
| 34. | Метод визначення: Осцилометрія |  |
| 35. | Типи режимів вимірювання: Автоматичний, ручний, неперервний |  |
| 36. | Діапазони вимірювання систолічного тиску: Дорослі: не менше 40 – 270 мм рт. ст. Діти: не менше 40 – 230 мм рт. ст. Новонароджені: не менше 40 – 135 мм рт. ст. |  |
| 37. | Діапазони вимірювання діастолічного тиску: Дорослі: не менше 10 – 215 мм рт. ст. Діти: не менше 10 – 180 мм рт. ст. Новонароджені: не менше 10 – 100 мм рт. ст. |  |
| 38. | Діапазон вимірювання середнього значення тиску: Дорослі: не менше 20 – 235 мм рт. ст. Діти: не менше 20 – 195 мм рт. ст. Новонароджені: не менше 20 – 110 мм рт. ст. |  |
|  | SpO2 |  |
| 39. | Діапазон вимірювання: Не менше 0 – 100% |  |
| 40. | Точність: Не нижче ± 2% для дорослих та дітей Не нижче ± 3% для новонароджених |  |
|  | Температура |  |
| 41. | Канали вимірювання: Не менше 2 |  |
| 42. | Діапазон вимірювання: Не менше 0° – 45°C |  |
| 43. | Точність: Не нижче ±0,3°C |  |
|  | Комплектація |  |
| 44 | У комплект поставки повинно входити (для підтвердження Учасник має надати гарантійний лист): Функція / Модуль для інвазивного вимірювання АТ Функція / Модуль для вимірювання серцевого викиду Функція / Модуль для вимірювання ЧСС Функція / Модуль для вимірювання ЕКГ Функція / Модуль для вимірювання SpO2 Функція / Модуль для вимірювання температури (t) Функція / Модуль для вимірювання капнометрії бокового потоку (CO2) |  |

Лот 6 - 33195100-4 Монітори - Монітор пацієнта (33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вікові групи: дорослі, діти, новонароджені |  |
| 2. | Тип та розмір екрану: Кольоровий, сенсорний, не менше 15 дюймів |  |
| 3. | Роздільна здатність екрану: Не менше 1024х768 |  |
| 4. | Ємність батареї та час роботи від батареї: Не менше 5000 мАг, ≥ 6 год |  |
| 5. | Час зарядки батареї до 100%: ≤ 6,5 год |  |
| 6. | Захист корпусу: Не гірше IPX1 |  |
| 7. | Вага: Не більше 7 кг |  |
| 8. | Криві, що відображуються на екрані: Не менше 13 |  |
| 9. | Функція визначення аритмій: Наявність |  |
| 10. | Функція аналізу сегменту ST: Наявність |  |
| 11. | Відображення оксікардіореспірограм: Наявність |  |
| 12. | Огляд графічних та табличних трендів, не менше: 1 год при роздільній здатності 1 сек, 120 год при роздільній здатності 1 хв |  |
| 13. | Збереження даних, не менше: 200 сигналів тривог, 1200 вимірювань НІАД, 200 подій аритмії, 240 годин табличного та графічного тренду |  |
| 14. | Інтерфейси зв’язку та передачі даних: USB, VGA, PS/2, RJ-45 |  |
| 15. | Зв’язок з центральною системою моніторингу: Наявність |  |
| 16. | Охолодження: Пасивне (без вентилятору) |  |
| 17. | Гніздо для протикрадіжного замка: Наявність |  |
| 18. | Відображення імпульсів кардіостимулятора: Наявність |  |
| 19. | Функція захисту від електрохірургічного обладнання: Наявність |  |
| 20. | Можливість виклику медсестри: Наявність |  |
| 21. | Нічний режим: Наявність |  |
| 22. | Алгоритм для детекції аритмії, виявлення кардіостимулятора та вимірювання ЧСС: iSEP |  |
| 23. | Алгоритм SpO2: iMAT |  |
| 24. | Алгоритм NIBP: iCUFS |  |
|  | ЕКГ |  |
| 25. | Режими швидкості розгортки: Не менше 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с |  |
| 26. | Частота дискретизації: Не менше 1000 Гц |  |
| 27. | Точність аналогово-цифрового перетворення: Не менше 24 біта |  |
|  | Вимірювання частоти пульсу пацієнта |  |
| 28. | Частота серцевих скорочень (ЧСС), діапазон: Дорослі: не менше 15 – 300 уд/хв Діти та новонароджені: не менше 15 – 350 уд/хв |  |
|  | Дихання |  |
| 29. | Метод визначення: Імпендансний |  |
| 30. | Діапазон визначення частоти дихання (ЧД): Дорослі: не менше 0 – 120 вдих/хв Діти та новонароджені: не менше 0 – 150 вдих/хв |  |
| 31. | Можливості вибору підсилення: Не менше х0,25, х0,5, х1, х2, х3, х4, х5 |  |
| 32. | Розгортка: Не менше 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с |  |
| 33. | Можливість налаштування сигналів тривоги апное: Не менше 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. |  |
|  | НІАТ |  |
| 34. | Метод визначення: Осцилометрія |  |
| 35. | Типи режимів вимірювання: Автоматичний, ручний, неперервний |  |
| 36. | Діапазони вимірювання систолічного тиску: Дорослі: не менше 40 – 270 мм рт. ст. Діти: не менше 40 – 230 мм рт. ст. Новонароджені: не менше 40 – 135 мм рт. ст. |  |
| 37. | Діапазони вимірювання діастолічного тиску: Дорослі: не менше 10 – 215 мм рт. ст. Діти: не менше 10 – 180 мм рт. ст. Новонароджені: не менше 10 – 100 мм рт. ст. |  |
| 38. | Діапазон вимірювання середнього значення тиску: Дорослі: не менше 20 – 235 мм рт. ст. Діти: не менше 20 – 195 мм рт. ст. Новонароджені: не менше 20 – 110 мм рт. ст. |  |
|  | SpO2 |  |
| 39. | Діапазон вимірювання: Не менше 0 – 100% |  |
| 40. | Точність: Не нижче ± 2% для дорослих та дітей Не нижче ± 3% для новонароджених |  |
|  | Температура |  |
| 41. | Канали вимірювання: Не менше 2 |  |
| 42. | Діапазон вимірювання: Не менше 0° – 45°C |  |
| 43. | Точність: Не нижче ±0,3°C |  |

Лот 7 - 33195100-4 Монітори - Центральна станція моніторингу (33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації |
| --- | --- | --- |
| 1. | Центральна система моніторингу для збору, обробки та аналізу фізіологічної інформації з кількох моніторів пацієнта |  |
| 2. | Центральна станція моніторингу повинна являти собою комп’ютер з відповідним програмним забезпеченням. Технічні характеристики системного блока повинні відповідати вимогам виробника програмного забезпечення, що вказані в інструкції по експлуатації |  |
| 3. | Кількість підключення та одночасного відображення інформації з моніторів пацієнта, не менше 64 |  |
| 4. | Відображення кривих фізіологічних параметрів з кожного монітора пацієнта, не менше: 2 криві ЕКГ, 1 крива дихання, 1 плетизмограма, 8 кривих ІАТ, 1 крива CO2 |  |
| 5. | Відображення фізіологічних параметрів з кожного монітора пацієнта, не менше: ЕКГ: ЧСС, значення ST, шлуночкова екстрасистолія; частота дихання; НІАТ: СИС, ДІА, СРД; SpO2: SpO2, ЧП; ІАТ$ CO2: EtCO2, FiCO2, ЧДР; ТЕМП: T1, T2, ΔТ; СВ (Серцевий викид) |  |
| 6. | Зберігання і перегляд даних трендів для кожного монітора пацієнта тривалістю, не менше: 240 годин |  |
| 7. | Перегляд коротких трендів для кожного монітора пацієнта за період, не менше: 12 годин |  |
| 8. | Перегляд вимірювань НІАТ, не менше: 720 вимірювань |  |
| 9. | Перегляд результатів аналізу в 12 відведеннях, не менше: 720 результатів |  |
| 10. | Перегляд вимірювань СВ, не менше: 720 вимірювань |  |
| 11. | Перегляд швидких вимірювань температури, не менше: 720 вимірювань |  |
| 12. | Одночасне відображення даних з кожного монітору пацієнта, не менше: фізіологічні криві, значення параметрів, відомості про сигнал тривоги, відомості про пацієнта, інформація про стан монітору пацієнта |  |
| 13. | Наявність відображення декількох відведень ЕКГ |  |
| 14. | Наявність режиму відображення фізіологічних параметрів від всіх моніторів пацієнта великим шрифтом |  |
| 15. | Наявність режиму відображення фізіологічних параметрів від обраних моніторів пацієнта великим шрифтом |  |
| 16. | Відображення в реальному часі кривих з кожного монітору пацієнта, не менше: 4 кривих |  |
| 17. | Налаштування швидкості кривих, не менше: 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с |  |
| 18. | Наявність пошуку, огляду і керування даними моніторингу пацієнта |  |
| 19. | Наявність функції збереження даних при зникненні живлення для всіх видів інформації для перегляду |  |
| 20. | Наявність функції розрахунку доз лікарських препаратів і таблиці титрування |  |
| 21. | Наявність функції гемодинамічного розрахунку |  |
| 22. | Наявність розрахунку оксигенації |  |
| 23. | Можливість налаштування кольору відображення параметрів |  |
| 24. | Можливість налаштування одиниць вимірювання |  |
| 25. | Можливість друку даних в режимі реального часу |  |
| 26. | Можливість веб-спостереження в лікарняній локальній обчислювальній мережі |  |
| 27. | Наявність звукових та візуальних сигналів тривоги |  |
| 28. | Можливість управління сигналами тривоги за параметрами з моніторів пацієнта |  |
| 29. | Підтримка різних методів індикації тривог |  |
| 30. | Зберігання і перегляд подій тривог для кожного монітора пацієнта, не менше: 720 подій |  |
| 31. | Підтримка роботи з принтером для виведення звіту про моніторинг |  |
| 32. | Можливість експорт звітів у форматі PDF |  |
| 33. | Можливість створення резервних копій бази даних |  |
| 34. | Можливість передачі даних моніторингу пацієнта у форматі HL7 в госпітальну інформаційну систему |  |
| 35. | У комплект поставки повинно входити (для підтвердження Учасник має надати гарантійний лист): - Персональний комп’ютер – 1 од; - Монітор – 1 од; - Клавіатура – 1 од; - Комп’ютерна мишка – 1 од; - Свіч (комутатор) – 1 од; - Джерело безперебійного живлення – 1 од. |  |

Лот 8 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні - Пульсоксиметр (17148 Пульсоксиметр, з живленням від мережі) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технологія: Nellcor OxiMax |  |
| 2. | Тип екрану: LCD |  |
| 3. | Наявність підсвітки екрану |  |
| 4. | Можливість роботи у режимах, не менше: моніторинг і вибіркова перевірка |  |
| 5. | Дисплей повинен бути числовим, з плетизмограмою |  |
| 6. | Можливість перегляду трендів |  |
| 7. | Наявність імпульсно-тональної модуляції |  |
| 8. | Зберігання даних: не менше 295 годин |  |
| 9. | Наявність програми для перегляду та управління даними за допомогою ПК |  |
| 10. | Можливість роботи від акумулятора: не менше 30 годин |  |
| 11. | Можливість роботи від батарей типу АА: не менше 48 годин |  |
| 12. | Наявність функції автоматичного відключення для економії енергії |  |

Лот 9 - 33194000-6 Прилади та інструменти для переливання та вливання крові / розчинів - Насос для зондового харчування (13209 Помпа для ентерального харчування) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прилад призначений для точного регулювання темпу нагнітання живильних та лікувальних розчинів. |  |
| 2. | Калібрування швидкості потоку, калібрування чутливості закупорки, регулювання струму та налаштування точки початку прискорення. |  |
| 3. | Водонепроникний корпус. |  |
| 4. | Світлодіодний РК-екран, не менше: 4 дюйма. |  |
| 5. | Функція нагрівання розчинів, не вужче: 30-37℃. |  |
| 6. | Діапазон регулювання швидкості потоку, не вужче: 1-2000 мл/хв. |  |
| 7. | Точність регулювання швидкості потоку, не гірше: ±5%. |  |
| 8. | Швидкість продувки, не гірше: 600-2000 мл/ год. |  |
| 9. | Діапазон об’ємів інфузії, не вужче: 1 – 9999 мл. |  |
| 10. | Крок об’єму, не гірше: 1, 5, 10 мл. |  |
| 11. | Ультразвуковий детектор контролю бульбашок. |  |
| 12. | Чутливість закупорки, не гірше: Висока: 70-120 кПа (525-900 мм рт.ст.); Середня: 40-90 кПа (300-675 мм рт.ст.); Низька: 20-60 кПа (150-450 мм рт.ст.). |  |
| 13. | Інтерактивна аварійна система тривоги для забезпечення безпеки та надійності інфузії. |  |
| 14. | Вага, не більше: 2 кг. |  |
| 15. | Габарити, не більше: 160 мм х 130 мм х 70 мм. |  |
| 16. | Напруга електроживлення, не гірше: 110/230 В. |  |
| 17. | Частота, не гірше: 50/60 Гц. |  |
| 18. | Енергоспоживання, не більше: 45 ВA. |  |
| 19. | Вбудована акумуляторна батарея. |  |
| 20. | Тривалість роботи батареї, не менше: 6 год. |  |

Лот 10 - 33191000-5 Обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне - Ультрафіолетова система рециркуляції та стерилізації повітря в операційному приміщенні (62893 Ультрафіолетова система  дезінфекції приміщень) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

| Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника |
| --- | --- |
| Ультрафіолетова система рециркуляції та стерилізації повітря повинна обробляти повітря для хірургічних операційних залів, реанімаційних палат, призначена для отримання направленого, не турбулентного потоку повітря, який фільтрується для видалення твердих часток і мікроорганізмів, щоб забезпечити вільну ділянку операційного приміщення від забруднень, щоб зменшити можливість зараження та потрапляння інфекції у пацієнта. |  |
| Система ультрафіолетової рециркуляції повітря, повинна бути безпечною, екологічно чистою та мобільною для можливості переміщення її в інші операційні приміщення. |  |
| Ультрафіолетова система рециркуляції та стерилізації повітря повинна забезпечити такі функції: • Безперервна бактерицидна дезінфекція повітря у великих обсягах за допомогою УФ-С; • Висока ефективність рециркуляції повітря; • Знищення мікробного забруднення в повітрі; • Зменшення бактерій, вірусів та спор; • Забезпечення низького рівня шуму до від 62 до 64 dB (децибел). |  |
| Основний блок системи має бути мобільним та відповідати таким параметрам: • Ширина не більше 460 мм (18 дюймів); • Глибина не більше 460 мм (18 дюймів); • Висота не вище 1375 мм (54 дюйма); • Вага не більше 70 кг (150 фунтів); • Потужність має бути не більше 700 Вт, 208-230 вольт, 50-60 Гц, 3 ампер, 1075 об/хв; • Довжина шнура живлення від 2000 мм до 3000 мм (92 дюйма); • Діаметр колеса в межах 70-80 мм, та мати стопорний і незамикаючий механізм (3 дюйма); • Швидкість обробки повітря не менше 765 кубічних метрів на годину; • Сертифікати безпеки - UL 507 & IEC 60601-1-2 EMC, або еквівалент. |  |
| Фільтр типу HEPA, або еквівалент до основного блока повинен відповідати таким параметрам: • Ширина не більше 305 мм (12 дюймів); • Глибина не більше 292 мм (11,5 дюйма); • Висота не вище 610 мм (24 дюйма). |  |
| Щоденний фільтр до основного блока повинен відповідати таким параметрам: • Ширина не більше 457 мм (18 дюймів); • Глибина не більше 23,5 мм (93 дюйма); • Висота не більше 432 мм (17 дюймів). |  |
| Монітор LCD основного блока повинен мати такі параметри: • TFT LCD від 54 мм до 95 мм, резистивний сенсорний екран; • Внутрішній монітор якості повітря в режимі реального часу, що відображає частинки 2,5, 5 та 10 мкм; • Температура і вологість; • Ультрафіолетовий індикатор; • Індикатор життя фільтру HEPA, або еквівалент; • Тривалість годин роботи системи; • Вказувати хвилинну сесію роботи системи. |  |
| Основний блок системи повинен мати Кристалічну UVC технологію, або еквівалент: • Довжина бактерицидної хвилі повинна бути УФ-C 254 нм; • Ультрафіолетове випромінювання системи повинно мати обмежувальне екранування у приміщені та не створювати впливу на персонал та пацієнтів; • 4 ультрафіолетові лампи використовуються на загальну потужність 64 Вт; • 4 лампи ультрафіолетового випромінювання. |  |
| Гарантійний термін для ультрафіолетової системи рециркуляції та стерилізації повітря в операційному приміщенні повинен складати не менше ніж 36 місяців. |  |

Лот 11 - 33191100-6 Стерилізатори - Паровий стерилізатор (38671 Стерилізатор паровий) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

| Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- |
| Функція створення попереднього вакууму та вакуумної сушки |  |
| Можливість стерилізувати будь-які форми медичних виробів і матеріалів - масивні, порожнисті, пористі, цільні, неупаковані, або упаковані в індивідуальну чи подвійну упаковку будь-якого виду |  |
| Інтелектуальна система самоперевірки, яка попереджує про проведення технічного обслуговування |  |
| Більше 10-ти програм стерилізації |  |
| Наявність датчика контролю якості води |  |
| Електронне блокування дверей |  |
| Функція автоматичного зливу води в каналізацію, або зовнішній резервуар |  |
| LCD-дисплей для відображення інформації про стерилізаційні цикли, помилки і необхідність ТО |  |
| Вбудований принтер |  |
| Двократне фракційне вакуумування |  |
| Інтегрований паровий генератор |  |
| Наявність програм Bowie&Dick, НеІіх, Вакуум |  |
| Наявність MTS системи тестування пам'яті |  |
| Стерилізаційна камера з нержавіючої сталі |  |
| Функція EXTRA DRY |  |
| Функція ECON |  |
| Функція START DELAY |  |
| Наявність системи економного режиму живлення |  |
| Робоча температура +5°С +30° |  |
| Загальні розміри 550 х 400 х 690 мм |  |
| Об’єм не більше 0,15 м3 |  |
| Матеріал AISI 304 або/та 316/S235JR |  |
| Максимальна вага з порожніми ємностями не більше 52 кг |  |
| Рівень шуму на відстані в 1 м не більше 53,6 дБА |  |
| Максимальна теплопередача 9.00 мДж (2150 кКал/год) |  |
| Клас ізоляції 1 |  |
| Максимальний робочий тиск 2,5 бар |  |
| Розміри камери 236 мм х 530 мм |  |
| Ємність для чистої води не більше 4 л |  |
| Ємність для брудної води не більше 4 л |  |
| Діаметр бактеріального фільтру не більше 56 мм |  |
| Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів |  |
| Сертифікат відповідності вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника, або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| Після гарантійне обслуговування |  |

Лот 12 - 33191100-6 Стерилізатори - Стерилізатор (35364 Стерилізатор сухожаровий) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

| Параметри та вимоги | Відповідність (так/ні) з обов’язковим посиланням на сторінку з технічної документації виробника |
| --- | --- |
| Призначення: стерилізація, сушка металевих та скляних матеріалів, розігрів зразків. За рахунок сухого тепла. |  |
| Температурний діапазон повинен бути не гірше 70 (С/ 250 (С |  |
| Наявність циркуляційних вентиляторів |  |
| Неуповноваженим особам повинен бути заблокований дозвіл на зміну параметрів за допомогою паролів |  |
| Наявність USB-роз’єму |  |
| Об’єм 110 ± 2 л |  |
| Крок регулювання температури 1 0С |  |
| Похибка температури в камері не гірше +/- 10С |  |
| Наявність запобіжного газорозширювального термостата |  |
| Наявність таймеру від 1 хв – 99,9 год. |  |
| Керування – мікропроцесорне |  |
| Наявність цифрового дисплею температури та часу |  |
| Програмування: Встановлення температури Встановлення часу Встановлення часу затримки |  |
| Наявність кодів помилок |  |
| Матеріал корпусу – сталь покрита епоксі-поліестером |  |
| Матеріал внутрішньої камери – нержавіюча сталь |  |
| Наявність не менш ніж двох полиць |  |
| Споживна потужність не більше 1500 Вт |  |
| Живлення 220 В, 50 Гц |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

16 718 819,00 грн (Шiстнадцять мiльйонiв сiмсот вiсiмнадцять тисяч вiсiмсот дев`ятнадцять гривень 00 копiйок), без ПДВ, зокрема:

лот 1 - 905 000,00 грн (Дев`ятсот п`ять тисяч гривень 00 копiйок);

лот 2 - 1 309 998,00 грн (Один мiльйон триста дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто вiсiм гривень 00 копiйок);

лот 3 - 298 333,00 грн (Двiстi дев`яносто вiсiм тисяч триста тридцять три гривнi 00 копiйок);

лот 4 - 916 666,00 грн (Дев`ятсот шiстнадцять тисяч шiстсот шiстдесят шiсть гривень 00 копiйок);

лот 5 - 1 070 499,00 грн (Один мiльйон сiмдесят тисяч чотириста дев`яносто дев`ять гривень 00 копiйок);

лот 6 - 2 095 700,00 грн (Два мiльйони дев`яносто п`ять тисяч сiмсот гривень 00 копiйок);

лот 7 - 155 167,00 грн (Сто п`ятдесят п`ять тисяч сто шiстдесят сiм гривень 00 копiйок);

лот 8 - 41 367,00 грн (Сорок одна тисяча триста шiстдесят сiм гривень 00 копiйок);

лот 9 - 46 750,00 грн (Сорок шiсть тисяч сiмсот п`ятдесят гривень 00 копiйок);

лот 10 - 4 613 334,00 грн (Чотири мiльйони шiстсот тринадцять тисяч триста тридцять чотири гривнi 00 копiйок);

лот 11 - 2 537 505,00 грн (Два мiльйони п`ятсот тридцять сiм тисяч п`ятсот п`ять гривень 00 копiйок);

лот 12 - 2 728 500,00 грн (Два мiльйони сiмсот двадцять вiсiм тисяч п`ятсот гривень 00 копiйок).