33130000-0 Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади (Ендомашина (34699 Мотор зуботехнічної бормашини) - 35 шт.).

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Ендомашина (34699 Мотор зуботехнічної бормашини) - 35 шт.

| Параметри та вимоги | Відповідність так/ні |
| --- | --- |
| Ендомашина повинна мати повний сенсорний екран |  |
| Сумісність з усіма ротаційними або поршневими файловими системами |  |
| Робота в режимі ендомотора та апекслокатора |  |
| Функції ендомотора і апекслокатора повинні використовуватися окремо або разом |  |
| Наявність 8 режимів програм пам’яті користувача |  |
| Передаточне число кутового накінечника 1:1 |  |
| Крутний момент (ТОРК) 0,6 - 4,0 Нсм |  |
| Швидкість обертання: 100 об/хв ~ 650 об/хв |  |
| Елемент живлення електродвигуна: ємність: 750 мАгод напруга: 3,7 В |  |
| Параметри батареї блоку управління: ємність: 2600 мАгод напруга:11,1 В |  |
| Блок живлення: 100-240 В, 0,8A, 50/60 Гц. |  |
| Акумулятор повинен бути з бездротовою системою зарядки |  |
| Мікромотор повинен бути бездротовий з ключем та керуванням швидкості |  |
| Пристрій повинен мати бібліотеку файлів із заданою системою популярних NiTi файлів |  |
| Сенсорні кнопки в режимі роботи мікродвигуна: "POWER" (ЖИВЛЕННЯ) – кнопка для ввімкнення і вимкнення живлення пристрою. "AUTO REV" (АВТОРЕВЕРС) – кнопка для ввімкнення режиму автоматичної зміни напрямку обертання валу мікродвигуна. "REV" (РЕВЕРС) – кнопка для вибору напрямку обертання валу двигуна за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки. "VOL" (ГУЧНІСТЬ) – кнопка для налаштування рівня гучності. "SET" (НАЛАШТУВАННЯ) – кнопка для налаштування параметрів калібрування. Світлодіод для індикації режиму заряджання. Якщо світлодіод горить зеленим світлом, це означає, що заряджання акумулятора пристрою здійснюється у безпровідному режимі. "EN-Ap" (РЕЖИМ) – кнопка для перемикання режимів роботи пристрою. "SYSTEM+" (СИСТЕМА+) – кнопка для вибору типів файлів у системі. "SYSTEM-" (СИСТЕМА-) – кнопка для вибору типів файлів у системі. "SPEED+" (ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ+) – кнопка для збільшення частоти обертання валу мікродвигуна. "SPEED-" (ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ-) – кнопка для зменшення частоти обертання валу мікродвигуна. "TORQUE+" (КРУТНИЙ МОМЕНТ+) – кнопка для збільшення крутного моменту. "TORQUE-" (КРУТНИЙ МОМЕНТ-) – кнопка для зменшення крутного моменту. "FILE+" (ФАЙЛ+) – кнопка для підтвердження вибору файла. "FILE-" (ФАЙЛ+) – кнопка для відміни вибору файла |  |
| Сенсорні кнопки в режимі роботи апекслокатора: "VOL" (ГУЧНІСТЬ) – кнопка для налаштування рівня гучності. "SPEED +-" – в режимі апекслокатора ці кнопки використовуються для налаштування апікальної точки в межах діапазону від 10 до 00 (апекс). "EN-Ap" (РЕЖИМ) – кнопка для перемикання режимів роботи пристрою. |  |
| Габаритні розміри мікромоторного наконечника: 150 мм х 25 мм (± 1,0 мм) см. |  |
| Габаритні розміри кутового наконечника: длина: 66 мм ±1,0 мм висота: 16,8 мм ± 0,05 мм внутрішній діаметр: 8,5 -0,03 мм маса кутового наконечника: 38 г (±2 г) |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 878 745,00 грн (Вісімсот сімдесят вісім тисяч сімсот сорок п'ять гривень 00 копійок), з ПДВ.