33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Витратні матеріали для проведення сеансів гемодіалізу, 5 найменувань)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Витратні матеріали для проведення сеансів гемодіалізу, 5 найменувань, зокрема:

найменування 1 - Набір для діалізу двоканальний 12 Fr L 16 см (10729 Центральний венозний катетер) - 802 шт.;

найменування 2 - Набір для діалізу двоканальний 12 Fr L 20 см (10729 Центральний венозний катетер) - 667 шт.;

найменування 3 - Катетерізаційний набір ретроградного тунелювання для хронічного гемодіалізу 15 Fr / 23 см (10729 Центральний венозний катетер) - 8 шт.;

найменування 4 - Катетерізаційний набір ретроградного тунелювання для хронічного гемодіалізу 15 Fr / 27 см (10729 Центральний венозний катетер) - 6 шт.;

найменування 5 - Катетерізаційний набір ретроградного тунелювання для хронічного гемодіалізу 15 Fr / 31 см (10729 Центральний венозний катетер) - 6 шт.

Спеціальні вимоги:

Найменування 1 - Набір для діалізу двоканальний 12 Fr L 16 см (10729 Центральний венозний катетер) - 802 шт.

1. Методика постановки. Пункційно через підключичну, яремну вену по методиці Сельдингера.

2. Матеріал катетера. Термопластичний рентгеноконтрастний поліуретан зі спеціальним  м’яким атравматичним  кінчиком, або аналог.

3. Розмір двопросвітних катетерів. 12 Fr.

4. Довжина двопросвітних катетерів. 16 см.

5. Розмір каналів (просвітів) та вид перерізу катетера. 12 Ga / 12 Ga. Вид перерізу С.

6. Можливість проведення в/в інфузії з різною швидкістю та введення несумісних в/в розчинів. Канали катетерів мають різний розмір та конфігурацію просвітів та зміщені на 90° по відношенню один до одного.

7. Матеріал провідника. Провідник з тефлоновим покриттям з рентгеноконтрастними позначками.

8. Розмір провідника. Діаметр 0,81 мм (0,035 дюйм), довжина - 60 см один кінець J-подібний, інший - прямий.

9. В комплектацію до набору  повинні входити. Шприц об’ємом 5 - 10 мл, пункційна голка 18 Ga х 6,35 см наконечник, фіксатор катетера, судинний розширювач, зажим для катетера.

Найменування 2 - Набір для діалізу двоканальний 12 Fr L 20 см (10729 Центральний венозний катетер) - 667 шт.

1. Методика постановки. Пункційно через підключичну, яремну вену по методиці Сельдінгера.

2. Можливість використання модифікації методики Сельдінгера. Постановка катетера через попередню пункційну канюлю та/або з використанням шприца Раулерсона, або аналог.

3. Матеріал катетера. Термопластичний рентгеноконтрастний поліуретан зі спеціальним м’яким атравматичним кінчиком, або аналог.

4. Розмір двопросвітних катетерів. 12 Fr.

5. Довжина двопросвітних катетерів. 20 см.

6. Розмір каналів (просвітів) та вид перерізу катетера. 12 Ga / 12 Ga. Вид перерізу А.

7. Можливість проведення в/в інфузії з різною швидкістю та введення несумісних в/в розчинів. Канали катетерів мають різний розмір та конфігурацію просвітів і зміщені на 90° по відношенню один до одного.

8. Матеріал провідника. Провідник з тефлоновим покриттям з рентгеноконтрастними позначками.

9. Розмір провідника. Діаметр 0,81 мм (0,035 дюйм), довжина - 68 см один кінець J-подібний, інший - прямий.

10. В комплектацію до набору повинні входити. Шприц типу Раулерсона об’ємом 5 - 10 мл, пункційна голка 18 Ga х 6,35 см наконечник, фіксатор катетера, судинний розширювач, зажим для катетера.

Найменування 3 - Катетерізаційний набір ретроградного тунелювання для хронічного гемодіалізу 15 Fr / 23 см (10729 Центральний венозний катетер) - 8 шт.

1. Методика постановки. Пункційно через підключичну, яремну вену по методиці Сельдінгера ретроградного тунелювання.

2. Склад набору:

- поліуретановий двопросвітний катетер з розщепленим закінченням 15 Fr x 9" (23 см довжина катетера від манжети до кінчика), діаметр каналів 10/10 Ga, повна довжина катетера 28 см;

-  канюля для гемостатичного діалізу: 16 Fr x 5" (13 см);

- дротяний провідник: 0,038" (0,97 мм) x 39 - 1/2" (100 см), вкритий фтороспластом (прямий кінчик з одного кінця – J-подібний кінчик з іншого);

- голка-інтродуцер: 18 Ga x 2 - 1/2" (6,35 см);

- розширювач тканин: 12 Fr;

- розширювач тканин: 14 Fr;

- тунелюючий розширювач;

- ковпачок Луер-Лок - 2 шт.;

- ковпачок для катетера;

- фіксатор катетера;

- система хомутового з’єднання;

- контейнер для утилізації з фіксатором;

- ірригаційна трубка з фіксатором;

- компресійна манжета;

- захисне покриття;

- троакар з попереднім натягом (металевий) з компресійним ковпачком з різьбою та компресійною манжетою;

- безпечний скальпель: № 11;

- пов’язка: 10 см x 12 см;

- ID - картка пацієнта.

Найменування 4 - Катетерізаційний набір ретроградного тунелювання для хронічного гемодіалізу 15 Fr / 27 см (10729 Центральний венозний катетер) - 6 шт.

1. Методика постановки. Пункційно через підключичну, яремну вену по методиці Сельдінгера ретроградного тунелювання.

2. Склад набору:

- поліуретановий двопросвітний катетер з розщепленим закінченням 15 Fr x 10 - 5/8" (27 см довжина катетера від манжети до кінчика), діаметр каналів 10/10 Ga, повна довжина катетера 32 см;

- канюля для гемостатичного діалізу: 16 Fr x 5" (13 см);

- дротяний провідник: 0,038" (0,97 мм) x 39 - 1/2" (100 см), вкритий фтороспластом (прямий кінчик з одного кінця – J-подібний кінчик з іншого);

- голка-інтродуцер: 18 Ga x 2 - 1/2" (6,35 см);

- розширювач тканин: 12 Fr;

- розширювач тканин: 14 Fr;

- тунелюючий розширювач;

- ковпачки Луер - Лок - 2 шт.;

- ковпачок для катетера;

- фіксатор катетера;

- система хомутового з’єднання;

- контейнер для утилізації з фіксатором;

- ірригаційна трубка з фіксатором;

- компресійна манжета;

- захисне покриття;

- троакар з попереднім натягом (металевий) з компресійним ковпачком з різьбою та компресійною манжетою;

- безпечний скальпель № 11;

- пов’язка 10 см x 12 см;

- ID-картка пацієнта.

Найменування 5 - Катетерізаційний набір ретроградного тунелювання для хронічного гемодіалізу 15 Fr / 31 см (10729 Центральний венозний катетер) - 6 шт.

1. Методика постановки. Пункційно через підключичну, яремну вену по методиці Сельдінгера  ретроградного тунелювання.

2. Склад набору:

- поліуретановий двопросвітний катетер з розщепленим закінченням 15 Fr x 12 - 3/16" (довжина катетера 31 см від манжети до кінчика), діаметр каналів 10/10 Ga, повна довжина катетера 36 см;

- канюля для гемостатичного діалізу 16 Fr x 5" (13 см);

- дротяний провідник: 0,038" (0,97 мм) x 39 - 1/2" (100 см), вкритий фтороспластом (прямий кінчик з одного кінця – J-подібний кінчик з іншого);

- голка-інтродуцер: 18 Ga x 2 - 1/2" (6,35 см);

- розширювач тканин: 12 Fr;

- розширювач тканин: 14 Fr;

- тунелюючий розширювач;

- ковпачки Луер - Лок - 2 шт.;

- ковпачок для катетера;

- фіксатор катетера;

- система хомутового з’єднання;

- контейнер для утилізації з фіксатором;

- ірригаційна трубка з фіксатором;

- компресійна манжета;

- захисне покриття;

- троакар з попереднім натягом (металевий) з компресійним ковпачком з різьбою та компресійною манжетою;

- безпечний скальпель № 11;

- пов’язка 10 см x 12 см;

- ID-картка пацієнта.

Загальні вимоги:

1. Витратні матеріали, запропоновані для цієї закупівлі, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують. Для підтвердження учасник повинен надати копію відповідного документу або лист-роз’яснення щодо його відсутності.

2. Витратні матеріали повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції з застосування витратних матеріалів.

3. Строк придатності витратних матеріалів на момент поставки повинен становити не менше 75% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності витратних матеріалів.

4. Строк поставки витратних матеріалів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки витратних матеріалів.

5. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження постачальник надає сертифікат відповідності, який виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, і який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

7. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за технічними, якісними та кількісними характеристиками, зазначеними в документації. Для підтвердження учасник надає таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій підтверджується значення показника згідно вимог замовника (інструкції з експлуатації або посібника користувача, або проспекту, або технічного опису, або технічних умов, або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

2 678 453,23 грн (Два мiльйони шiстсот сiмдесят вiсiм тисяч чотириста п`ятдесят три гривнi 23 копiйки), з ПДВ.